## VSEBINA

|  |  | stran |
| --- | --- | --- |
| 1 | UVOD | 3 |
| 2 | NAMEN, CILJI IN VSEBINA SISTEMA EUROWATERNET | 4 |
| 3 | VSEBINSKA IZHODIŠČA EUROWATERNETA | 9 |
| 4 | TEHNOLOŠKO INFORMACIJSKI MODEL EIONET-SI/EWN-SI | 14 |
| 4.1 | Arhitektura podatkovnih baz | 14 |
| 4.2 | Arhitektura SOFTWERA in HARDWERA | 16 |
| 5 | KONCEPT ORGANIZACIJSKEGA MODELA | 18 |
| 5.1 | Izbor in oblika podatkov (katere podatke in v kakšni obliki) | 18 |
| 5.2 | Odgovor na vprašanje kam se vnaša podatke in kje se jih shranjuje, kdo (katere inštitucije) vnaša podatke in kako jih vnaša (kdo jih vnaša) | 23 |
| 5.3 | Odgovor na vprašanje kdo je uporabnik | 23 |
| 6 | EUROWATERNET SLOVENIJE ZA EEA | 39 |
| 6.1 | Vodotoki | 39 |
| 6.2 | Podzemne vode | 42 |
| 6.3 | Jezera | 43 |
| 6.4 | Analiza monitoring postaj in posredovanih podatkov | 46 |
| 7 | INDIKATORJI | 47 |
| 8 | ZAKLJUČKI | 62 |
| 8.1 | Rezultati projekta | 62 |
| 8.2 | Prednosti in pomankljivosti sistema | 63 |
| 8.3 | Povzetek zaključnih ugotovitev tematskih sestankov EIONET-SI glede sistema EWN-SI | 64 |
| 8.4 | Izhodišča za nadaljevnaje dela na sistemu EWN-SI | 65 |

| Seznam slik: | stran: |
| --- | --- |
| Slika 1: | Shema vertikalne hierarhične strukture informacij o okolju | 5 |
| Slika 2: | Potrebne povezave sistema informacij o vodah (EWN-SI) – moduli rabe/priprave informacij za različne namene in uporabnike | 8 |
| Slika 3: | Pretok informacij v Eurowaternetu (E: emisije, Q: količine-pretoki, G: podzemna vodna telesa, L- jezera, R-vodotoki) | 11 |
| Slika 4: | Shema arhitekture podatkovnih baz nacionalnega monitoringa, registrov in evidenc za področje informacij o vodah | 15 |
| Slika 5: | Arhitektura SOFTWERA | 16 |
| Slika6: | Arhitektura telekomunikacijskega sistema | 17 |

| Seznam preglednic: | stran: |
| --- | --- |
| Preglednica 1: | Vsebinska vertikalna hierarhična struktura sistema informacij o okolju in območje delovanja sistema Eionet-SI | 6 |
| Preglednica 2: | Vsebinska vertikalna hierarhična struktura sistema informacij o VODAH in vloga Eurowaterneta (preko sistema Eionet-SI) | 7 |
| Preglednica 3: | Osnutek podatkovnih vsebin za 1. fazo EWN-SI projekta (december 2000) | 24 |
| Preglednica 4: | Opis predlaganih informacijskih tem, junij 2001 | 27 |
| Preglednica 5: | Končni seznam informacijskih tem za EWN-SI sistema – I. faza | 35 |
| Preglednica 6 | Začetek in konec vsebin tabel izbranih informacijskih tem z oznako števila vseh zapisov v XLS | 37 |
| Preglednica 7: | Izbor postaj na vodotokih za poročanje po mednarodnih obveznostih | 40 |
| Preglednica 8: | Problematika določanja pretokov na izbranih postajah vodotokov (vir ARSO – hidrologija) | 41 |
| Preglednica 9: | Izbor postaj monitoringa kakovosti podzemnih voda | 42 |
| Preglednica 10: | Seznam postaj monitoringa nivojev podzemih voda za potrebe poročanja na EEA | 43 |
| Preglednica 11: | Priprava podatkov za EEA, jezera | 44 |
| Preglednica 12: | Pregled ključnih indikatorjev EEA in možnosti njihovih izračunov | 47 |
| Preglednica 13: | Osnovna opredelitev pomembnosti indikatorjev in možnosti izračuna | 52 |

# VIRI

# PRILOGE:

Priloga 1: zapisniki tematskih sestankov

Priloga 2: zapisniki bilateralnih sestankov

Priloga 3: agregirani podatki za izbrane podzemne vode (poročanje EEA)

1	UVOD

Informacije o stanju voda in njeni rabi ter porabi so težko dostopne, pogosto neprimerljive in včasih pomankljive. Posledica je otežkočena obdelava podatkov in priprava informacij tako za strokovne kot upravne službe kot tudi za javnost. Še težje pa je določevati informacijske kazalce o vodah (indikatorje), ki so pomembni za oblikovanje razvojnih strategij in programov ali ocenjevanje uspešnosti okoljske politike.

Na evropskem nivoju se odvija veliko aktivnosti v zvezi z zbiranjem in pripravljanjem z informacijami o okolju, povezovanjem inštitucij, ki izvajajo monitoring, krepitvijo sodelovanja med upravnimi, strokovnimi in javnimi delavci in v zvezi z informiranjem javnosti. Okvir temu delovanju je vzpostavljenje sistema EIONET, ki ga vodi Evropska agencija za okolje (EEA) in ki je povezan z informacijskim sistemom Evropske komisije IDA.

EIONET je:

- informacijska mreža ljudi, organizacij, hardware-a in software-a EEA,

- proces zbiranja podatkov in informacij

- njihovega shranjevanja in pripravljanja za  poročanje

Za področje voda se je v okviru EEA vzpostavlja baza WATERBASE, katere podsegment je tudi Eurowaternet. Ker je z letom 2001 Slovenija postala članica EEA, je razvoj sistema Eurowaternet v Sloveniji nujen.

EIONET vključuje nformacije o vodah, ki se skupno imenujejo WATERBASE.

Vizija projekta 'Vzpostavitev Ewrowaterneta v Sloveniji', ki se je začel izvajati jeseni leta 2000, predvideva  sistem, ki bo zagotavljal informacije o vodah tudi za narodne in druge mednarodne potrebe (Poročilo o stanju okolja, mrežne strani za javnost, izdelovanje sinteznih poročil za podporo odločanju, informacijski sistem za izvajanje direktive o politiki do voda, konvencije, OECD..). Sistem naj bi se modularano nadgrajeval.

Projekt 'Vzpostavitev Ewrowaterneta v Sloveniji, I. Faza' je potekal med novembrom 2000 in julijem 2001, ko so se rezultati prikazali na 1. predstavitveni delavnici (4.julij 2001). Druga predstavitvena delavnica se je dogodila 20.8.2001. Končno poročilo podaja pregled poteka projekta, končne rezultate in zaključke s predlogi nadaljevanja dela.

- NAMEN,  CILJI IN VSEBINA SISTEMA EUROWATERNET

Namen je zagotavljanje informacij nacionalnim strokovnim, upravnim, nadzornim ter vodilnim organom, mednarodnim inštitucijam, komisijam, agencijam ter javnosti o stanju voda, kakovosti in količini v smislu ocene stanja in trendov, odzivu na pritiske družbe (gospodarske dejavnsoti, raba vode, onesnaževanje…) v odnosu do realizacij politik varstva in razvoja.

Cilj Eurowaterneta je vzpostaviti in voditi sistem, ki bo zagotavljal dobre, pravočasne in zanesljive informacije v podporo trajnostnemu razvoju, za potrebe Sloveniji, EEA in drugih mednarodnih uporabnikov ter za informiranje javnosti. Sistem bo ponudil preverjene, logično integrirane  podatke o stanju voda,  rabi vodnih količin in obremenjevanju voda.

V sliki 1 je prikazan koncept hierarhične strukture informacij o okolju. V preglednici 1 je prikazan nadalje razdelan koncept informacij o okolju glede na zakonska in delovna območja, v katerega sodi tudi EIONET. Prikazana je pozicija sistema  Eionet. V preglednici 2 so prikazana zakonska določila vezana na informacije o vodah, struktura sistema informacij o vodah, dokumenti v podporo aktivnostim ali kot rezultat aktivnosti (zbiranja in pripravljanja informacij o vodah) in mesto  Eurowaterneta v sistemu. Projekt ' Vzpostavitev Eurowaterneta v  Sloveniji vzpostavlja sistem podatkovnih baz, ki izhajajo iz rezultatov monitoringa, registrov in drugih evidenc do sistema indikatorjev učinkovitosti, indikatorjev sistema DPSIR in DPR. Konlni produkt projekta naj bi bil  sistem informacij o vodah, ki bi bil pripravljen do take mere, da je mogoče direktno črpati vsebine za poročanje o stanju okolja v Sloveniji, za poročanje konvencijam, EEA, OECD, EUROSTATU, za poročanje o izvajanju direktiv ( EC ) in za informiranje javnosti (Slika 2).

Vsebina prve faze projekta 'Vzpostavitev sistema EUROWATERNET v Sloveniji'' obsega:

- pripravo koncepta Eurowaternet v Sloveniji

- izbor potrebnih podatkov in informacij za razvoj sistema

- pripravo vsebin  ter modulov za segment, ki se veže na poročanje Slovenije Evropski okoljski agenciji (EEA) in

- nastavaitev relacijskega modela informacij o vodah v Sloveniji

Projekt izhaja iz EEA projekta Eurowaternet, ki je opisan v poglavju 3. Za slovenske potrebe se je sistem razširil z vsebinami modulov DPSIR (driving forces, pressures, state, impact in response/ gonilne sile, pritiski, stanje, vpliv, odgovor).

Slika 1: Shema vertikalne hierarhične strukture informacij o okolju

Preglednica 1: vsebinska vertikalna hierarhična struktura sistema informacij o okolju in območje delovanja sistema Eionet-SI

| NACIONALNE ZAKONSKE OBVEZE IN PODLAGE MEDNARODNE ZAKONSKE OBVEZE IN PODLAGE | Podatkovne zbirke (podatki, baze, sistemi) in informacije (indikatorji) | DOKUMENTI V PODPORO ZAHTEVANIM AKTIVNOSTIM |
| --- | --- | --- |
|  | POLITIČNE ODLOČITVE |  |
| 47., 48., 49., 50., 51., 52. 53., 54., 55. - 63. in 64. – 66. členi ZVO EC 692 | PROGRAMIRANJE, PLANIRANJE | NPVO, AKCIJSKI PLANI, RAZVOJNI PROGRAMI |
| SODELOVANJE Z MEDNARODNIMI INŠTITUCIJAMI, KOMISIJAMI… | PODATKI ZA VODENJE IN POROČANJE (SUMARNI) TRAJNOSTNI INDIKATORJI (TI) | PROJEKTI MEDNARDNIH INŠTITUCIJ, DRŽAVNI PROJEKTI |
| EEA, OECD, EUROSTAT | PODATKI ZA VODENJE IN POROČANJE (SUMARNI) INDIKATORJI | EIONET-SI |
| 73. člen; 75. in 76. člen ZVO EC 692.., KONVENCIJE: .. | PODATKI ZA VODENJE IN POROČANJE (SUMARNI) AGREGATNE BAZE – OSNOVNA IN INTEGRALNA BAZA | EIONET-SI |
| 67., 68., 69. 70. , 71. 72. in 74. člen ZVO; EC DIRECTIVES in DECISIONS | STROKOVNO TEHNIČNI PODATKI (IZVEDENI) RELACIJSKE PODATKOVNE BAZE | EIONET-SI |
| 67., 68., 69. 70. , 71. 72. in 74. člen ZVO; EC DIRECTIVES in DECISIONS | PRIMARNI PODATKI (BAZIČNI) MONITORING REGISTRI IN DRUGE EVIDENCE | POROČILA O IZVAJANJU MONITORINGA, POROČILA ZAVEZANCEV ZA POROČANJE |

Preglednica 2: vsebinska vertikalna hierarhična struktura sistema informacij o VODAH in vloga Eurowaterneta (preko sistema Eionet-SI)

| ZAKONSKE OBVEZE IN PODLAGE |  | DOKUMENTI V PODPORO ZAHTEVANIM AKTIVNOSTIM |
| --- | --- | --- |
|  | POLITIČNE ODLOČITVE (VLADA, DRŽAVNI ZBOR, DRŽAVNI SVET, SVET ZA VARSTVO OKOLJA) |  |
| 47., 48., 49., 50., 51., 52. 53., 54., 55. - 63. in 64. - 66. členi ZVO EC 692 | PROGRAMIRANJE, PLANIRANJE | NPVO, AKCIJSKI PLAN ZA PODONAVJE, STRATEGIJA RAVNANJA Z ODPADKI, MASTER PLAN ZA OBALO.... |
| SODELOVANJE Z UN/CSD, UN/ECE, MAP/METAP | TRAJNOSTNI INDIKATORJI (TI) - EKOLOŠKI IN SOCIOEKONOMSKI VIDIK | TESTIRANJE TI ZDRUŽENIH NARODOV NA NIVOJU DRŽAVE (Blue Plan projekt) IN NADALJNI RAZVOJ (državni projekt) |
| 73. člen ZVO 75. in 76. člen ZVO EC 692.., EEA, OECD, EUROSTAT KONVENCIJE: Alpska, Barcelonska, Podonavska, Helsinška, EMEP, CLRP, IPCC, Baselska konvencija, Konvencija o biotski raznovrstnosti.. | INDIKATORJI UČINKOVITOSTI, DPSIR , DPR IZBRANI INDIKATORJI ZA POROČANJE EC O DIREKTIVAH | POROČANJE EEA, EC, OECD, EUROSTAT POROČILO O STANJU OKOLJA V SLOVENIJI, - SEGMENT VODE POROČANJE KONVENCIJAM |
|  | AGREGATNE BAZE – OSNOVNA IN INTEGRALNA BAZA IZBRANE STATISTIKE ZA POROČANJE O OKOLJU, ZA POROČANJE EC O DIREKTIVAH, ZA POROČANJE O KONVENCIJAH |  |
| 67., 68., 69. 70. , 71. 72. in 74. člen ZVO EC DIRECTIVES in DECISIONS | RELACIJSKE PODATKOVNE BAZE ZA VODE (baza vodnih teles z monitoring mrežo, baza kakovosti voda, baza količin voda, baza emisij, baza povzročiteljev onesnaženja voda, baza oskrbe z vodo, baza zbiranja in čiščenja odpadne vode…..) | SEPARATNI DELI ISVO (VODE Z navezavo na baze ODPADKOV, NARAVO, ZRAK, NEVARNE SNOVI, ZDRAVJE..) |
| 67., 68., 69. 70. , 71. 72. in 74. člen ZVO EC DIRECTIVES in DECISIONS | MONITORING, REGISTRI, EVIDENCE, KATASTRI MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR (ARSO, URAD ZA PROSTORSKO PLANIRANJE, INŠPEKTORAT ZA OKOLJE…), MINISTRSTVO ZA ZDRAVSTVO (INŠTITUT ZA VAROVANJE ZDRAVJA, INŠPEKTORAT ZA ZDRAVSTVO,..) STATISTIČNI URAD RS, INŠTITUT ZA BIOLOGIJO…. | POROČILA O IZVAJANJU MONITORINGA, POROČILA ZAVEZANCEV ZA POROČANJE |

Slika 2: Potrebne povezave sistema informacij o vodah (EWN-SI) – moduli rabe/priprave informacij za različne namene in uporabnike

|  |  | EEA, EU |
| --- | --- | --- |
|  |  | NACIONALNE POTREBE (POROČANJE O STANJU OKOLJA, UPRAVNO NADZORNE SLUŽBE, STROKOVNE SLUŽBE..) |
|  |  | MEDNARODNE POTREBE (KONVENCIJE, EC, OECD, EUROSTAT…) |
|  |  | INFORMIRANJE JAVNOSTI |

3	VSEBINSKA IZHODIŠČA EUROWATERNETA

Snovalci WATERBASE sistema v EEA so napisali: 'Za potrebe sistema EIONET-a (EEA), Evropske komisije (EC), nevladnih organizacij (NGO's) in vseh prebivalcev Evrope je treba zagotoviti dostop do objektivnih, zanesljivih in primerljivih informacij na nivoju Evrope, s katerimi bo mogoče oceniti stanje okolja in rezultate ukrepanja (političnih odločitev)'

EIONET je informacijska mreža ljudi, organizacij, hardware-a in software-a, ki je   proces zbiranja podatkov in informacij, njihovega shranjevanja in pripravljanja za  poročanje). To vključuje tudi formiranje in vzdrževanje številnih baz podatkov in informacij o vodah, ki se skupno imenujejo WATERBASE.  EUROWATERNET (EWN) je ena izmed sistemskih komponent WATERBASE-a. V njem se zbirajo informacije o stanju in pritiskih na vodno okolje, na podlagi katerih se ocenjuje učinkovitost političnih odločitev na nivoju Evropske zveze in njenih pridružitvenih članicah. Politični cilji so večinoma izraženi kot 'procent zmanjšanja onesnaženja preko nekega časovnega obdobja'. EWN je koncipiran kot 'vzorčevalnik' obstoječih nacionalnih monitoring mrež tako, da producira agregirane podatke o stanju voda in pritiskih na vodno okolje znane statistične zanesljivosti in moči. Potreba po primerjavi enakega z enakim je zadovoljena preko statistično stratificiranega disajna: vsak nivo obravnava enaka/podobna vodna telesa. Uporaba enotnih kriterijev za izbiro nivoja in tipa vodnih teles  zagotavlja primerljivost podatkov.

Nekaj dejstev o EWN:

1) Sistem:

- omogoča primerjanje velikosti/števila/tipov vodnih teles držav Evrope na osnovi 'enakega z enakim' (n.p. velike reke, alpske reke, velika jezera..) – po izbranih stratifikacijskih kriterijih (Stratifikacijski kriteriji so velikost reke (velikost zaledja, dolžina reke od izvira), nadmorska višina, nagibi,  količina letnih padavin, geologija....). Različni nameni (problemi) zahtevajo namreč različnost stratificiranih kriterijev in zato izbiro različnih monitoring postaj

- ponuja oceno pritiskov na vodno okolje ( gostota prebivalcev, raba tal, točkovno onesnaževanje, disperzna onesnaženost),

- ponuja oceno stanja vodnega okolja (n.p. kisikove razmere, vsebnost hranil, prisotnost težkih kovin, pesticidov, fenolov…..)

2) S pomočjo EWN se bo testirala uspešnosti izvajanja političnih odločitev in izvajanje direktiv (WFD, Nitratna direktiva, ..)

3) Podatki – monitoring postaje – bazirajo na obstoječih nacionalnih in mednarodnih monitoring mrežah

4) EWN naj bi dal odgovore o stanju vseh voda: obremenjenih in neobremenjenih ( o vodnih virih Evrope).

5) Obstoječi monitoring sistemi so dokaj zadovoljivi za uresničevanje zahtev EWN. Ker pa so osnovani predvsem na spremljanju stanja obremenjenih voda, so zaželjene razširitve monitoringa tudi na spremljanje stanja neobremenjenih voda (referenčne vrednosti). Odločitve glede tega sprejema vsaka država zase (je popolnoma avtohtona , saj monitoring tudi sama izvaja!)

6) EWN ima pet podbaz (layers): baza kakvosti rek/vodotokov, baza kakvosti jezer, baza kakovosti podtalnice, baza emisije, baza količin – pretok informacij je prikazan na sliki 3.

7) baza je osnovana na nivoju povodij, uprablja GIS sisteme, podatki so relacijsko povezani

EUROWATERNET (EWN)

- je ena izmed sistemskih komponent WATERBASE-a.

- nudi informacije o stanju in pritiskih na vodno okolje,

- na podlagi katerih se ocenjuje učinkovitost političnih odločitev na nivoju Evrope.

- Sistem je koncipiran kot 'vzorčevalnik' obstoječih nacionalnih monitoring mrež tako, da producira agregirane podatke o stanju voda in pritiskih na vodno okolje znane zanesljivosti in moči.

- Potreba po primerjavi enakega z enakim je zadovoljena preko statistično stratificiranega disajna: vsak nivo obravnava enaka/podobna vodna telesa. Uporaba enotnih kriterijev za izbiro nivoja in tipa vodnih teles  zagotavlja primerljivost podatkov.

Slika 3: Pretok informacij v EUROWATERNET-u (E: emisije, Q: količine-pretoki, G: podzemna voda, L- jezera, R-vodotoki)

Specifikacija potreb po informacijah:

- Za določitev stanja voda so bili določeni osnovni indikatorji stanja, ki se bodo v prihidnosti dopolnjevali. V začetni fazi se določa le omejeno število indikatorjev stanja, da sistem ne bi že na začetku postal neobvladljiv (poteka skupno s procesom vzpostavljanja EIONETA!). Primeri:

Letna povprečna koncentracija P v rekah

Letna povprečna koncentracija N v rekah

Eutrofikacijski indikatorji v jezerih

Koncentracija nitratov in pesticidov v podtalnici

- Ker mora EWN 'dati odgovore ' o pritiskih na vodno okolje, ima baza tudi indikatorje pritiskov. Primeri:

Skupni odjemi vode

Viri  N in P

Obremenitve morij zaradi onesnaženosti rek (loads from rivers to seas)

Prodaja pesticidov

Delež populacije vezane na čistilne naprave

Ugodnosti:

- Trenutno ni dovolj primerljivih podatkov za kvantitativne ocene vodnih virov v Evropi (stanja voda), kar lahko vodi do neobjektivnih in krivičnih primerjav ter zaključkov

- Države Evrope bodo imele ugodnosti ob izboljšani politiki upravljanja na različne načine:

- Omogočena bo učinkovita uporaba nacionalnih podatkov, ki bodo državo pokazale v dobri luči

- Pripravljene bodo informacije za analizo mednarodnih problemov

- Omogočen bo dostop do podatkov prebivalcem države, sosednjih držav, Evrope

- Pripravljene bodo informacije, ki jim bodo sledile politične pobude; z njimi se bo testiralo tudi izvajanje in uspešnost posameznih pobud

Stanje razvitosti EWN:

- Pilotno testiranje se je začelo 1996 v Avstriji, na Danskem, v Angliji in Španiji. Nadaljevalo se je v Belgiji, Finski, Franciji, Irski, Norveški in Švedski. V letu 1998 so se testirali stratifikacijski kriteriji v Nemčiji. V letu 1999 so sistem EWN vzpostavile vse države članice Evropske zveze. Najnaprednejša država je Francija (ima zbranih največ podatkov), najmanj Italija. Dejavnosti potekajo preko ETC/IW (European Topic Center/Inland Water), ki ga po pogodbi vodi WRc (Anglija).

- Leta 1998 se je začela analiza možnosti vzpostavitve EWN v 13ih Phare državah (Estoniji, Latviji, Litvaniji, Poljski, Češki, Slovaški, Madžarski, Romuniji, Bolgariji, Sloveniji, Bosni in Hercegovini, Makedoniji, Albaniji). Leta 1999 so se naredile štiri pilotne študije EWN za Poljsko, Madžarsko, Češko in Slovenijo

- Leta 2000 sta bili organizirani dve srečanji: delavnica in konferenca za vse države EZ in Phare države

- Dejavnosti so do februarja 2001 potekale ločeno preko ETC/IW za države članice EEA in  PTL/IW (Phare Topic Link/Inland Water) za 10 Phare držav. Centra sta delovala povezano. Od marca 2001 se aktivnosti vodijo preko skupnega centra ETC/IW.

- TEHNOLOŠKI INFORMACIJSKI MODEL EIONET-SI/EWN-SI

Sistem Ewrowaterneta v Sloveniji (EWN-SI) izhaja iz sistema Ewrowaternet Eevropske agencije za okolje. Osnovno izhodišča so zato enaka., najbolj pomembno pa je,da konceptualno izhajajo iz sistema gonilnih sil-pritiskov-stanja-vpliva in odgovorov (DPSIR).  To je tudi osnovno izhodišče pri oblikovanju arhitekture (sestave, oblike, odnosov) podatkovne baze EWN-SI.

EWN-SI je  sistem preverjenih, logično integriranih informacij o vodah (o stanju voda,  rabi vodnih količin in obremenjevanju voda), ki izhajajo iz rezultatov monitoringa, registrov in drugih evidenc in iz katerega izhaja sistem določanja indikatorjev učinkovitosti, indikatorjev sistema DPSIR.

  - ARHITEKTURA PODATKOVNIH BAZ

Shemo arhitekture podatkovne baze  nacionalnega monitoringa prikazuje slika 4. Baza je relacijska, združuje podatke, ki so rezultat izvajanja nacionalnega  monitoringa, evidenc in registrov. Izhodišče realcijskemu podatkovnemu modelu je lokacija (X,Y) postaje, kjer se izvajajo meritve. Za vsako lokacijo so znani podatki o   vodnem telesu, parametrih, administrativni pripadnosti ter povodju (vodozbirnem telesu). Za povodja so opisane gonilne sile, pritiski/stanje/vplivi in odgovori.

Slika 4: shema arhitekture podatkovnih baz nacionalnega monitoringa, registrov in evidenc za področje informacij o vodah

| IR (vpliv, odgovor) Tip Kategorija |  | Vodno telo Tip ime |  |  |  | Občina Ime Koda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Povodje (HGO) Koda Ime |  |  |  | Postaja: ________ ID ime |  |  |
| DPS (gonilne sile, pritiski, stanje ) Ime Leto obnovitve Vrednost opis |  |  | Parameter meritve Ime Status Obdobje leto obnovitve statistične vrednosti |

4.2		ARHITEKTURA SOFTWERA in HARDWERA

Vizija vzpostavitve EWN sistema v Sloveniji je, da se bo po tehničnih (kako) in vsebinsko organizacijskih protokolih (kdo, kaj, kdaj)  vanj redno ali občasno (po potrebi) posredovalo izbrane podatke/informacije iz bazičnih/primarnih zbirk podatkov. V EWN-SI centru se bo vršila priprava vsebin za HTTP strežnik (notranji in zunanji oziroma za intranet in internet), če te že ne bodo pripravljene s strani vzdrževalcev bazičnih podatkov (po lastni presoji in želji bodo primarne podatke v strežnik lahko pošiljali tudi njihovi vzdrževalci). EWN-SI center bo vršil meta podatkovno opremljanje, prevajanje, logično konsolidacijo in preverjanje (v povratnih zankah z vzdrževalci primarnih baz) ter pripravljal poročila, WEB strani ali izvajal SQL poizvedbe za uporabnike. Arhitekturo SOFTWERA prikazuje slika 5. Arhutekturo HARDWERA oziroma telekomunikacijskega sistema prikazuje slika 6.

Slika 5: arhitektura SOFTWERA

V informacijskem centru EWN-SI, ki deluje v okviru EIONET-SI sistema, se  zbirajo in pripravljajo izbrane statistike in agregirani podatki na dva načina. Prvi je ta, da podatke iz osnovnih baz (podatkovne baze n1) v primerno obliko pripravlja center, drugi pa ta, da imetniki podatkovnih baz (n1) podatke po ustreznih protokolih sami posredujejo v center. Podatke in informacije se v centru preveri, prevede v standardne oblike, uredi, verificira (povratna informacija z imetniki) in logično konsolidira. V okviru dela EWN-SI centra je tudi priprava modulov za SQL iskanje, določevanje kazalcev in izdelava poročil. V centru se tudi pripravlja spletne strani.

Slika 6: arhitektura telekomunikacijskega sistema

V informacijskem sistemu EWN-SI so podatki organizirani za Internet uporabo in Intranet povezavo za delo znotraj sistema. Uporabniki za Intranet so določeni posebej (licenca, dovoljenje, geslo..). Center omrežja je strežnik, ki je povezan z odjemalci – širša javnost  (WEB strani, odziv na uporabniške zahteve - HTTP) in imetniki podatkovnih baz, ki po protokolih posredujejo izbrane informacije. To so hkrati tudi odjemalci, ki pa jim je po dogovoru omogočen tudi dostop do informacij ali podatkov v sistemu INTRANET. Strežnik deluje v okviru EIONET-SI sistema, kjer se sprejema, verificira in pripravlja izbrane informacije (podatkovni strežnik...) – slika 5.

- KONCEPT ORGANIZACIJSKEGA  MODELA

Vsebinske točke, obravnavane v organizacijskem modelu so naslednje:

o podatkih:

- Katere podatke se vnaša v sistem EWN-SI

- V kakšni obliki se vnaša izbrane podatke

- Kam se vnaša podatke

- Kje se vnaša podatke

o izvajalcih:

- Kdo/katere inštitucije dajejo podatke

- Kdo vnaša podatke

- Kdo uporablja podatke

5.1		IZBOR IN OBLIKA PODATKOV (katere podatke in v kakšni obliki)

Izbor podatkov je narejen na osnovi mreže sistema DPSIR. Gonilne sile in pritiski (D-driving forces, P-pritiski) so naslednji:

- območja naselej, št. prebivalcev, industrija, kmetijstvo, energetika, promet, turizem, rekreacija, ribogojstvo

Stanje in vpliv (S-status, I-impact) se izraža preko podatkov o :

## evtrofikaciji, količinskem stanju voda, rabi tal in eroziji, mikrobiološki kontaminaciji in tveganju za zdravje ljudi, prisotnosti nevarnih snovi (težke kovine, organohalogeni, olja) v vodi, biodiverziteti in spremembi ekosistemov

Kot odgorov (R-response) opredelimo:

- zavarovana območja, varstvena območja, akcijski plani, master plani, programi varstva okolja, ……….

Dodali smo še podatki o telesih površinskih in podzemnih voda v Sloveniji, ki so geolocirana na ustrezna hidrografska območja. Hidrografska območja so osnova za obravnavo georeferiranih podatkov in podatkov o dogajanju na vodozbirnih zaledjih (povodjih) izbranih profilov. Nabor podatkovnih vsebin, iz katerega se je v največji možni meri pripravil informacijski  sistem EWN-SI v I. fazi je naslednji:

| Vsi podatki so georeferirani ali geolocirani |  |  | (D) driving forces/(G) gonilne sile: POSELITEV INDUSTRIJA (PANOGE, LOKACIJE) RABA TAL KMETIJSTVO (PRODAJA GNOJIL, DONOSI, ŽIVINOREJA….) TURIZEM (LOKACIJE, VRSTE) RIBOGOJSTVO (LOKACIJE, PROIZVODNJA RIB..) ENERGETIKA (LOKACIJE HE, TE, mHe) |
| --- | --- | --- | --- |
| (P) pressures/(P) pritiski: ODLAGALIŠČA ZBIRANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VOD (KANALIZACIJE, ČISTILNE NAPRAVE – KOLIČINE, EMISIJE) EMISIJE IZ INDUSTRIJE EMISIJE IZ KMETIJSTVA EMISIJE IZ PROMETA, ENERGETIKA |  |  |  |  |
|  |  |  | impact/ (V) vpliv EVTROFIKACIJA ZDRAVJE LJUDI BIODIVERZITETA |  | * splošni inf. sloji so osnova za izdelovanje indikatorjev o stanju okolja in rabi voda; bistvena je njihova atributivna in prostroska integriteta ter logična urejenost |
| (S) status/(S) stanje : KOLIČINE FIZIKALNO KEMIČNO KAKOVOSTNO STANJE FIZIOLOŠKE LASTNOSTI EKOLOŠKO STANJE MORFOLOŠKO STANJE BIODIVERZITETA |  | splošni podatki* (1) LOKACIJE SPREMLJANJA PARAMETROV (2) TELESA (ali odseki/območja) VODA (3) HIDROGRAFSKA OBMOČJA IN POVODJA |
|  |  |  |  |  | (R) response/(O) odgovor ZAVAROVANA OBMOČJA, VARSTVENI REŽIMI, NPVO, NUP, WFD, MASTER PLAN ZA JADRAN, SAP, DAP… |

Za oblikovanje informacij o vodah je bil izdelan osnovni nabor ključnih registrov, katastrov in evidenc o vodah, (in na vodo vezanih dejavnosti), katerih podatki naj bi se v čimvečji meri  in na najkrajši način vnesli v enotni informacijski sistem o vodah. To so:

- HIDROGRAFSKA MREŽA

- VODONOSNIKI (LEGA, HIDROGEOLOGIJA, HIDRAVLIKA)

- JEZERA IN DRUGA STOJEČA TELESA

- POPLAVNE POVRŠINE

- MEJE POVODIJ in  HIDROGRAFSKI ŠIFRANT

- POSELITEV (NASELJA, OBČINE, STATISTIČNE ENOTE)

- POKROVNOST – CORINE LAND COVER

- MREŽA LOKACIJ MONITORINGA KAKOVOSTI VOD

- MREŽA LOKACIJ MONITORINGA KOLIČIN VODE

- SEZNAM PARAMETROV VZORČEVANJA, FREKVENCA MERITEV

- SISTEMI VODOVODOV ( PRIKLJUČENA NASELJA, KOLIČINE NAČRPANE VODE, KOLIČINE PRODANE VODE)

- ONESNAŽEVALCI IZ INDUSTRIJE +ČN (LOKACIJE, VRSTE IZPUSTOV, EMISIJE)

- ONESNAŽEVALCI  - KOMUNALNE VODE (OBMOČJA KANALIZACIJ, LOKACIJE IZPUSTOV, EMISIJE NASELJA)

- ČN (STOPNJA, UČINEK, KAPACITETA, LETO IZGRADNJE)

- ODLAGALIŠČA (LOKACIJA, STRUKTURA, UREJENOST)

- RIBOGOJSTVO (LOKACIJE, PROIZVODNJA..)

- HE, Mhe, TE (LOKACIJE, MOČ, DERIVACIJE..)

- KATEGORIZACIJA VODOTOKOV GLEDE NA STOPNJO SPREMENJENOSTI OD NARAVNEGA STANJA (TEHNIČNA UREJENOST)

- VARSTVENA OBMOČJA

- MOKRIŠČA

- RELIEF,

- PADAVINE, TEMPERATURE

- POKRAJINSKE ENOTE

- EROZIJA, STABILNOST

- HIDROGEOLOGIJA

Pri izboru vsebin smo izhajali iz naslednjih izhodišč:

- podatki so na razpolago v tabelaričnih, kartnih, digitalnih georeferiranih ali drugih gradivih

- podatke se da pridobiti v realno kratkem času

- potrebni so minimalni manipulacijski prijemi, da se podatke harmonizira

- podatke se pripravi do najvišje možne mere in predlaga nadaljne korake

Pripravljen je bil opis baze (ali ime baze), ki obstaja na strokovnih in upravnih  inštitucijah, opredeljen lastnik baze. Preko sistema EIONET je bila določena kontaktna oseba. Z opredelitvijo lastnika baze se je določila potencialna inštitucija, ki naj bi v prihodnje skrbela za redni vnos ali ažuriranje podatkov.

Prve smernice za delo ki je nato potekalo preko bilateralnih sestankov z imenovanimi inštitucijami so opisane preglednici 3.

V preglednici 4 je prikazan razvoj vsebin podatkov do junija 2001. Preglednica podaja potek priprave podatkov in opombe za delo naprej. Ker nekatere vsebine še niso ustrezno metodološko ali drugače informacijsko razvite, so bile iz obravnave izključene oziroma predlagane za vključitev v II. fazo projekta. V preglednici 2 so v vsakem modulu predlagane teme za nadaljne vključevanje.

Končni izbor tem, ki se jih je pripravilo v enotnem, harmoniziranem prostorsko informacijsko in relacijsko povezanem sistemu (v digitalni obliki) – INTEGRALNEM INFORMACIJSKEM SISTEMU VODA za  EWN-SI je prikazan v preglednici 5. V tabeli so označeni tipi datotek, ki so pripravljeni za vsako informacijsko temo. Izbranih je 31 tem. Za vse je pripravljena baza prostorskih podatkov (DWG oblika – AUTOCAD), oblika teh podatkov v reducirani dolžini (DWF oblika), izdelan je rasterski zapis (v JPG obliki). Tabelarični podatki za 14 tem so vpisani v XLS (EXCEL) obliki, 2 temi imata dodano tudi DOC datoteko, 12 informacijskih tem pa ima vzpostavljeno relacijsko bazo MDB (ACCESS). Med MDB bazo in DWG so vzpostavlejne prostorske povezave, zato je za analizo teh podatkov potrebno imeti GIS orodje (AUTOCAD MAP 3). Izbrane informacijske teme so grupirane v sistem Splošno – DPSIR.

V preglednici 6 so prikazane vsebine 9 ih tabelaričnih vsebin (hidrografska območja, mokrišča, meje občin, kopanje na vodah, naselja, skupna ocena kakovosti vodotokov, varstvena območja vodnih virov, zavarovana območja narave, zavarovani vodni viri). Pojasnila kategorij so dana v MDB bazi.

Priprava teme je potekala po naslednjih korakih:

- spoznavanje vsebin, metodologij in problemov zbiranja ter arhiviranja inf.vira ( 7 inštitucij oziroma sektorjev; do aprila 2001: UVN – Sektor za gospodarjenje z vodami, UVN – Sektor za varstvo naravem UVN – sektor za okolje, HMZ – Sektor za okolje, HMZ – Sektor za hidrologijo, SURS – Sektor za okoljsko statistiko, IZV) – PRILOGA 1

- dogovor o vsebinah, ki bodo vključene v EWN-SI, 1. faza  (7 tematskih sestankov)

- 8. bilateralnih sestankov (tema: tehnologije, vsebine virov, potrditev parametrov) in elektronska ter telefonska korespodenca – PRILOGA 2

- fizični prenos ali priprava podatkov

- urejanje, harmonizacija inf. tem in vzpostavitev integralne baze:

- vnos v medij

- kontrola pozicijske natančnosti

- kontrola topoloških napak

- navezava poligonov na SLO mejo

- kontrola atributov, popravljanje napak (7, 8. bitne kode teksta v 32. bitno, odstranitev enakih polj in atributov...ureditev vsebine), logična konsolidacija atributov) in vzpostavitev MDB baze (relacijske baze) za vsako inf. temo

- zgraditev topoloških relacij in povezav z MDB

- analiza atributov

- priprava dwg datotek

- priprava inf. teme za WEB (dwf, xls, doc, jpg1, jpg2)

- priprava WEB sistema (spoznavni in delovni plato)

- izris na papir A4

- dokumentacija inf. teme (viri, postopek, problemi...)

- kontrola

- analiza in predlog naprej

  - ODGOVOR NA VPRAŠANJE KAM SE VNAŠA PODATKE IN KJE SE JIH SHRANJUJE, KDO (katere inštitucije) VNAŠA PODATKE IN KAKO JIH VNAŠA (kdo jih vnaša)

Izbrani in pripravljeni podatki so statični ali dinamični. Statični so tisti, ki se z leti ne spreminjajo, lahko p ase po potrebi ažurirajo glede na znana dejstva. Ti podatki so tako v integralnem informacijskem sistemu stalni in se v glavnem ne spreminjajo. Podatki, ki so dinamični pa so podatki o rezultatih monitoringa kakovosti in količin na izbranih lokacijah (imisije, emisije -– ČN). V tej fazi EWN-SI se izdela prototip informacijskega sistema za PC računalnike v WIndows okolju. Informacijski sistem je dvonivojski. Prvi nivo je nivo pregledovalnika – INTERNET nivo, za katerega potrebujemo le iz Interneta prenešen program (WHIP IT), ki je zastonj. Za drugi nivo je treba uporabljati program AutoCAD MAP 3 in ACCESS (INTRANET + GIS). Vsi vnosi podatkov se v prototipu  dogodijo preko enega mesta (EWN-SI center, slika 5). Protokole vnosov iz pooblaščenih inštitucij, ki podatke vzdržujejo, se bo izdelalo na osnovi preverbe obstoječih in predlogu novih  pravnih okvirov delovanja.

  - ODGOVOR NA VPRAŠANJE KDO JE UPORABNIK

Prvi nivo integralnega informacijskega sistema o vodah je pripravljen kot pregledovalnik za spletne strani (Internet). Dostop do njega ima torej vsak. Dostop do drugega nivoja sistema, v katerem so relacijske in prostorske baze podatkov (INTRANET + GIS) bo omogočen po dogovoru z MOPom (dostop z geslom).

Preglednica 3: OSNUTEK PODATKOVNIH VSEBIN ZA 1. FAZO EWN-SI PROJEKTA (december 2000)

|  | VSEBINA | OPIS ali IME BAZE, ki je vključena v I. fazi (opis parametrov) | LASTNIK BAZE | KONTAKTNA OSEBA (koordinator) | Opombe in smernice za nadaljevanje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SPLOŠNO | vodotoki | hidrografska mreža 1:25000 – glavni vodotoki (reda I, II) | FGG, HMZ | Koordinira Stanka Koren, UVN |  |
|  | VODONOSNIKI (lega, hidrogeologija, hidravlika) | vključi se 5 vodonosnikov z vsemi karakteristikami (po EEA metodi) |  | Koordinira Stanka Koren, UVN | Ugotoviti kateri vir se uporabi podprojekt : 9 vodonosnikov + karakteristike |
|  | JEZERA IN DRUGA STOJEČA VODNA TELESA | stoječe vode 1:25000 – glavne naravne, pretočne in akumulacijske ‘stoječe vode’ (jezera, HE retencijski bazeni, akumulacije) | FGG | Koordinira Stanka Koren, UVN | Ugotoviti kateri vir se uporabi; UVN preveri karakteristike vodonosnikov kot predlaga VGI |
|  | POPLAVNE POVRŠINE | poplavne površine | VGI | Koordinira Stanka Koren, UVN |  |
|  | MOKRIŠČA | večja območja mokrišč | UVN | Gordana Beltram, UVN | Vključi se večja območja mokrišč, ki jih izdela VGI po MEDWET bazi |
|  | KOPALNE VODE | Seznam naravnih kopalnih voda (reke, jezera, morje) |  | IVZ |  |
|  | IZVIRI | baza VGI, UVN (anketa), baza vodovarstvenih območij | FGG, VGI | Koordinira Stanka Koren, UVN | Uskladiti baze vodovarstvenih območij, bazo izvirov VGI in druge podatke o izvirih |
|  | OBALNE VODE – prehodne vode (transitional waters) | pas vpliva morja (Rižana Dragonja, Badaševica, Drnica) |  |  |  |
|  | MORJE | postaja 000F (MBP) |  | Koordinira dr. Valentina Turk, MBP |  |
|  | MEJE hidrografskih območij | hidrografska območja Slovenije | UVN | Koordinira Stanka Koren, UVN |  |
|  | MEJE OBČIN | občine | SURS |  |  |
|  | meje statističnih regij |  | SURS |  |  |

Preglednica 3: OSNUTEK PODATKOVNIH VSEBIN ZA 1. FAZO EWN-SI PROJEKTA (2. del preglednice 3)

|  | VSEBINA | OPIS ali IME BAZE, ki je vključena v I. fazi (opis parametrov) | LASTNIK BAZE | KONTAKTNA OSEBA (koordinator) | Opombe in smernice za nadaljevanje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GONILNE SILE | CENTROIDI NASELIJ | centroidi naselij | GURS | Koordinira Vida Butina, SURS | Ugotoviti pristojnosti (SURS, GURS) |
|  | POSELITEV | Število prebivalcev po naseljih |  | Koordinira Vida Butina, SURS | Število prebivalcev po naseljih |
| PRITISKI | INDUSTRIJA in KOMUNALNI SISTEMI | Čistilne naprave (po nesljih, količina zbrane odpadne vode na leto, tip čistilne naprave in zmogljivosti | SURS | Koordinira Vida Butina, SURS |  |
|  |  | meje kanalizacijskih omrežij | FGG |  | vodnogospodarskih vsebin za državni prostorski plan v merilu 1:400 000 |
|  |  | Komunalne čistilne naprave: y,x (po sistemu Gauss Krüger) izpusta KČN ime KČN letna količina dotoka odpadne vode v 1000 m3 stopnja čiščenja (primarno, sekundarno, terciarno) zmogljivost v PE, tip izpusta letna povprečja KPK, BPK5, učinek letno povprečje koncentracije pri izpustu N, P (NO3, NH4, PO4) | UVN | Mario Zec, UVN |  |
|  | ODPADKI - odlagališča | Prostorske koordinate (x,y) kapaciteta št. prebivalcev, ki gravitira na odlagal. | UVN | Nadja Novak, UVN |  |
|  | VODOOSKRBOVALNI SISTEM | 1 – baza IVZ Vodni viri vodooskrbovalnih sistemov Število priključenih prebivalcev po sistemih Količina oddane vode po naseljih, izguba Število odvzetih vzorcev, Število neustreznih 2-baza SURS po hidrografskem šifrantu agregirana območja naselij, ki imajo vodooskrbovalne sisteme | IVZ SURS | Koordinira Ivanka Gale, IVZ in Vida Butina, SURS |  |
|  |  | meje vodovodnih omrežij | FGG |  | podatki iz vodnogospodarskih vsebin za državni prostorski plan v 1:400 000 |
|  | EMISIJE |  |  |  | Vključi se v 2. fazi |

Preglednica 3: OSNUTEK PODATKOVNIH VSEBIN ZA 1. FAZO EWN-SI PROJEKTA (3.del preglednice 3)

| STANJE/VPLIVI | RABA TAL | Corine Land Cover | MOP GIC, UPP | Borut Cvar | Potrebno dodati informacijo o cestah |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KOLIČINE VODE vodotoki | izbrane hidrološke postaje glede na 28 postaj monitoringa kakovosti rek | HMZ | Damjan Rogelj, HMZ | Priloga 4 |
|  | KOLIČINE VODE podtalnice | Hidrološke postaje na izbranih 5-ih vodonosnikih podatki o vodostajih | HMZ | Damjan Rogelj, HMZ | Priloga 4 Za 5 vodonosnikov se vključijo podatki že v 1. fazi, |
|  | KAKOVOST vodotoki | reke in prehodne vode: 28 monitoring postaj na vodotokih: x,y (po sistemu Gauss Krüger) ime,šifra postaje tip zajemnega mesta Za vsako vzorčenje: Datum vzorčenja Metoda meritve po parametrih PH, temperatura, O2, KPK, BPK5 N, P (NO3, NH4, PO4, totNoksidiran , totN anorganski, totN, PO4, totPO4) | HMZ | Martina Zupan, HMZ | Priloga 4 V 2. fazi tudi parametriza nevarne snovi ( težke kovine, organohalogeni, fenoli, pesticidi, mineralna olja, PCB…) |
|  | KAKOVOST jezera | Jezera: Blejsko, Bohinjsko Parametrom kot pri postajah na vodotokih, dodani še parametri: Klorofil a Globina seki diska | HMZ | Martina Zupan, HMZ | Monitoring postaje iz pilotne študije pri EEA |
|  | KAKOVOST podzemne vode | Podzemne vode: parametri po EEA, 2000 | HMZ | Martina Zupan, HMZ | Monitoring postaje na 5-ih vodonosnikih Vključen izvir - kraške vode Rižane |
|  | KAKOVOST morje | postaja 000F (MBP) |  | Koordinira dr. Valentina Turk, MBP |  |
| ODGOVORI | Zavarovana območja narave | Zavarovana območja narave | UVN | Gordana Beltram, UVN | digitalizirani podatki v merilu 1:250 000 |

Preglednica 4: OPIS PREDLAGANIH INFORMACIJSKIH TEM, junij 2001 (1.del):

|  | TEMA (šifra teme) | OPIS ali IME BAZE | LASTNIKI IZVORNIH BAZ | Opombe | POTEK STANJE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SPLOŠNO* | VODOTOKI (01) | Hidrografija ARSO - 1:25000 | GURS, FGG HMZ sedaj ARSO; | obstajata dve izvorni bazi: FGG-HMZ in GURS; poteka združevanje baz (do aprila 2001: UVN, HMZ in GURS (dopolnjevanje vsebin ene in druge baze, določanje identifikatorjev(atributov); uradna verzija 20.1.2001 za EWN se je bazo uskladilo, glavne vodotoke opremilo z imeni in z njimi harmoniziralo sloj HGO (glej spodaj) | dva dogovorna (zapisniki) in več bilateralnih usklajevalnih sestankov na uradni verziji 18.1. 2001 vodotokov (strojni šifrant, združene vode in nevode) narejena BUFFER SLO, KONTROLA pozicijske natančnosti, popravilo najdenih napak (na 60000 elementih najdenih 2000 napak), DODANI HIDRONIMI; sloj se je HARMONIZIRAL s slojem hidr. območij |
|  | hidrografska območja IN POVODJA V SlovenijI (02) | baza HGO s šifrantom, izdelana na FGG | UVN- sedaj ARSO | baza HGO ni baza porečij ali povodij v Sloveniji, temveč baza območij, ki imajo neko hidrografsko lastnost (pripadnost vodozbirnemu območju): poligoni se morajo ujemati z vozlišči vodotokov in upoštevati smer toka podzemnih voda; vsaka sprememba v inf. sloju vodotokov (različna natančnost zajema in vira) povzroči neujemanje baze HGO z hidrografijo | STANJE (EWN-SI): ker so bile baze vodotokov harmonizirane (povezava izvornih baz) in ker je bila baza HGO narejena na osnovi hidrografije FGG, je bilo treba bazo HGO harmonizirati na novo: popravki in nova topologija, narejena tudi verifikacija in popravilo napak; |
|  | (NETWORK) (03) |  |  | mreža, narejena za analizo hidrografskih lastnosti (osnova za določanje velikosti in povezanosti vodozbirnih območij) |  |
|  | JEZERA IN DRUGA STOJEČA VODNA TELESA (04) | Hidrografija 1:25000 - naravna jezera, ribniki, bajerji, zalite gramoznice, glinokopi in peskokopi... – pretočne in akumu. ‘stoječe vode’ (HE bazeni, jezera, z vod.gosp. objektom/ napravami (pregrada) | VGI | V okviru izdelav vodnogospodarskih vsebin za PPRS (prostorski plan RS) (vir: FGG, 2001) je bila izdelana baza jezer in drugih stoječih vodnih teles ( vir 1:25000 iz hidrografije FGG) Na upravni ravni : za implementacijo WFD bo pripravljen inf. sloj ‘stoječa vodna telesa’. | STANJE (EWN-SI): vključena grafična baza hidrografije, ki je bila izdelana na VGI za potrebe FGG projekta (PPRS) NADALJNI KORAKI (EWN-SI): pripraviti predlog za ‘uraden’ inf. sloj stoječih vodnih teles Slovenije |
|  | PODZEMNA VODNA TELESA 1. FAZA (05) | PTL/IW | VGI | Vodnonosnik: je geološka plast, v kateri lahko po njenih porah ali razpokah kroži voda, ki jo lahko izkoriščamo v ekonomskih količinah (vir: Prestor, J. in Brenčič, M: 1999. Podzemna voda – kje in kdaj. Ogrožanje vodnih virov in nevarne snovi v pitni vodi. ZTI. Posvetovanje. Ljubljana) Na upravni ravni bodo vodnosniki določeni v okviru implementacije WFD. | STANJE (EWN-SI): vključenih 5 vodonosnikov predlaganih v projektu PTL/IW (VGI, 2000); verificirano na ARSO (hidrologija) NADALJNI KORAKI (EWN-SI): na strokovni ravni pripraviti predlog za ‘URADEN’ inf. sloj podzemnih vodnih teles/vodonosnikov Slovenije |
|  | HIDRO-GEOLOŠKE RAZMERE (08) | VGO 1990 (Vodnogospodarske osnove 1990) |  | hidrogeološkega kartiranja v SLO še ni bilo, vse hidrogeološke karte so izvedene iz drugih tematskih kart (geološka, litološka, mineraloška); karta v VGO 1990 je bila narejena iz litološke karte | POTEK: izdelovalec EWN-SI je zaradi problema določanja podzemnih vodnih teles v bazo prirpavil (topološko uredil in tematsko poenotil (iz karte izločil stabilnost) leta 1993 digitalizirano karto hidrogeoloških lastnosti (VGO 1990, vir 1:250000) |
|  | POPLAVNE POVRŠINE (13) | Poplavne linije | VGI | V vodnogospodarske vsebine za PPRS (prostorski plan RS) (vir: FGG, 2001) je vključena baza poplavnih površin, ki jo ima izdelovalec naloge VGI (tri kategorije so združene v dve: pogoste in redke poplave); na odsekih rek, ki imajo v GURS bazi 1:25000 dva bregova, so prikazane levo in desno brežne poplavne površine (POPLAVNE LINIJE) in bregovi; POPLAVNE POVRŠINE: treba je združiti obe strani poplav in vključiti še reko (površina, ki je ‘pod vodo’) | STANJE (EWN-SI): vključena prostorska baza poplavnih linij, ki je bila izdelana na VGI NADALJNI KORAKI (EWN-SI): podatke o poplavah obnoviti na stanje 2000/2001 : poplavne površine in poplavne linije različne pojavnosti |

Preglednica 4: OPIS PREDLAGANIH INFORMACIJSKIH TEM, junij 2001 (2.del):

| SPLOŠNO* | MOKRIŠČA (06) | mokrišča, natančnost 1:25000 | UVN | Vključeni poligoni mokrišč, ki jih je izdelal VGI za MEDWET bazo Slovenije (naročnik UVN – Sektor za varstvo narave) po kategorizaciji Ramsar (bazo v digitalni obliki z biološkimi podatki kot podizvajalec projekta vzpostavil CKFF). problem: ker baza v ARC/IFO, se je pojavi problem imen (dvojni, 7, 8 bitnih – neenotnih), zato je bilo treba ročno popravljati imena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IZVIRI (14) | hidrografija- izviri po karti 1:25000 | GURS | Ker obstaja problem različnih informacij o izvirih: VGI, anketa UVN, vodovarstveni pasovi... bi bilo treba izdelati posebno bazo IZVIROV kot naravnih virov in jih atributivno opredeliti (izdatnost, stalnost, zajet, nezajet..) ločiti je treba VODNI VIR IN IZVIR: VODNI VIR je zajet izvir ali mesto črpanja (zajema) vode iz površinskih ali podzemnih vodnih teles za potrebe oskrbe z vodo ali drugo rabo IZVIR je naraven pojav (zajet ali nezajet) | STANJE (EWN-SI): iz ARSO za EWN-SI posredovana baza vodnih virov NADALJNI KORAKI (EWN-SI): razjasniti pojma VODNI VIR / IZVIR in temu primerno pripraviti inf. sloj (VODNI VIR : sloj pod PRITISKI –ker se vežejo na rabo) |
|  | PREHODNE VODE in MORJE (12) | Obalno morje in pas vpliva morja (Rižana, Dragonja, Badaševica, Drnica) |  | kot pas prehodnih voda določen pas bibavice, obalne vode: območje 1 morske milje od kopenske linije proti odprtem morju | NADALJNI KORAKI (EWN-SI): - uradno določiti obseg obalnega morja in prehodnih vod |
|  | OBČINE (25) | Meje občin | GURS | do leta 1991: 64 občin os leta 1992 – 1993: 147 občin 1994-1997: 193 občin: stare občine, ki so se ‘le’ delile, nekatere pa so dobile (izgubile) tudi kakšno naselje..: 1997 so nastale š enekatere nove občine ( pripravljeni trije inf. sloji: občine do leta 1991: upravne enote občine 1993-1999: občine 147 občine po letu 1999: občine 193 | STANJE (EWN-SI): pripravljeni trije inf. sloji po uradnih podatkih GURSa |
|  | CENTROIDI NASELIJ (26) | centroidi naselij in MID identifikatorji | GURS | baza naselij – CRP (MNZ): ime naselja z medresorskim identifikatorjem, koordinatami in št. prebivalcev | STANJE (EWN-SI): Problem so različne šifre naselij po občinah, ki jih uporablja sektor za statistiko okolja na SURSu (različne občine, več baz!) nimajo tudi medresorskega indentifikatorja po GURSu; Zato se je vsakemu naselju (leta 1998) priredila šifra HGO (vsako naselje je dobilo eno šifro vodozbirnega območja; če je naselje razprostranjeno na več HGO, je merodajno tisto, ki je višjega reda – območje izlivanja odpadnih voda) poslan dopis na CRP poslani podatki na SURS |
|  | V SLOJ SPLOŠNO SE V NADALJEVANJU LAHKO VKLJUČI podatke o: RELIEFU EKO-HIDROGRAFSKIH OBMOČJIH (‘EKOREGIJE ZA POTREBE WFD) EKO-HIDROGRAFSKIH TIPIH POVRŠINSKIH VODNIH TELES (referenčna stanja) geoloških enotah, pedoloških enotah VODO-UPRAVNIH OBMOČIJ STATISTIČNIH REGIJAH OBMOČIJ IZDELAVE NUP-ov |

Preglednica 4: OPIS PREDLAGANIH INFORMACIJSKIH TEM, junij 2001 (3.del):

|  | TEMA | OPIS ali IME BAZE | LASTNIKI IZVORNIH BAZ | Opombe | POTEK STANJE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GONILNE SILE | POKROVNOST (LAND COVER) (24) | CORINE LAND COVER (CLC) |  | določa območja kmetijske in industrijske rabe tal | za potrebe EWN-SI se je izvrednotilo pokrovnost po HGO po CLC do 4. ravni |
|  | POSELITEV | Število prebivalcev po naseljih | MNZ | v sedanji fazi so vključeni podatki o številu prebivalcev; razmisliti o ideji kako vključiti že pripravljene podatke o urbanih AGLOMERACIJAH (MOP) kot dodaten inf. sloj | STANJE (EWN-SI): prošja za posredovanje podatkov o št. prebivalcev poslana nai MNZ NADALJNI KORAKI: izdelati bazo poselitve na območjih naselij in jih z atributi povezati na HGO |
|  | KOPALNE VODE (11) | Seznam lokacij kopnaja na naravnih vodah (reke, jezera, morje) | IVZ | Iz IVZ poslana (v papirnati obliki): Zbirka podatkov o kopališčih ob naravnih vodah v Sloveniji v letu 1999 (brez koordinat) | STANJE (EWN-SI): - na VGI dodane koordinate za 159 lokacij ( neverificirano!) NADALJNI KORAKI (EWN-SI): verifikacija lokacij v nadaljnih fazah vključitii bazo rezultatov monitoringa (ustreznost vode za kopanje: predlagati strukturo baze) |
|  | V SLOJ GONILNE SILE SE LAHKO V NADALJEVANJU VKLJUČI ŠE: podatke O RIBOGOJSTVU IN RIBIŠTVU (ribogojnice, gojitvene vode, rekreativni ribolov, rezervati za ribe) podatke o KMETIJSKI DEJAVNOSTI (intenzivna raba gnojil, zaščitnih sredstev, farme, živinorejska območja..) podatke O ENERGETIKI (HIDROELEKTRARNE – pretočne, male) podatke o proizvodnji kemikalij glede na BNP, rabi nevarnih snovi na enoto industrijske proizvodnje |

Preglednica 4: OPIS PREDLAGANIH INFORMACIJSKIH TEM, junij 2001 (4.del):

|  | TEMA | OPIS ali IME BAZE | LASTNIKI IZVORNIH BAZ | Opombe | POTEK STANJE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRITISKI | INDUSTRIJSKI in KOMUNALNI SISTEMI ZA ZBIRANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNIH VODA | lastnik SURS: Čistilne naprave (po naseljih, količina zbrane odpadne vode na leto, tip čistilne naprave in zmogljivosti po PE): VOD-2k tabela 1: 02,03,04, 05 tabela 2: 02+03+05+06; 04+07+08+09 tabela 3: 02, 08 tabela 4: 04, 08, 09, 10 tabela 5: 01, 02 | odločeno, da se vključi po hidrografskih območjih agregirane podatke iz VOD-2K : ‘agregira’ se ‘naslovnike’ (obvezance za poročanje) SURS lahko poroča le za leto 1999 | POTEK: iz SURSa se je pridobilo (3 sestanki, elektronska pošta 10 izmenjav) STANJE (EWN-SI): poslana agregirana baza iz SURS v Excel obliki, neurejena – po naseljih (nekateri podatki so združeni!) baza se je integrirala z drugimi inf. sloji (identifikatorji, harmonizacija..) NADALJNI KORAKI (EWN-SI): ko bodo pridobljeni agregirani podatki SURSa za vsebine tabel iz VOD-2k se jih integrira s podatki iz ARSO in IZDELA METODOLOGIJO |
|  |  | KANALIZACIJSKI SISTEMI (meje kanalizacijskih omrežij) (15) | FGG | ARSO ne zbira teh podatkov, je pa v okviru izdelave vodnogospodarskih vsebin (VG) za PPRS (prostorski plan RS) (vir: FGG, 2000) vključen inf. sloj območij s kanalizacijskim omrežjem (izvorna baza 1:400000, dopolnjena z anketiranjem in poznavanjem sistemov) podatki o kanalizacijah so razdrobljeni: občine, UE, UPP in MO (nepreverjeno) podatek je delno lahko pridobiti tudi iz SURSa- obrazec VOD-2K | POTEK (EWN-SI): iz MOPa poslana prošnja na UVN za posredovanje ustrezne baze STANJE: vključeni podatki iz VG PPRS NADALJNI KORAKI (EWN-SI): integrirati različne informacije o komunalnih sistemih za zbiranje in odvodnjo odpadne vode (SURS, občine, UE, UPP, ARSO, MO) |
|  |  | lastnik (podatki) ARSO: Komunalne čistilne naprave (KČN) iz baze ARSO (obratovalni monitoring) : y,x (po sistemu Gauss Krüger) izpusta KČN ime KČN letna količina dotoka odpadne vode v 1000 m3 stopnja čiščenja (primarno, sekundarno, terciarno) zmogljivost v PE letna povprečja KPK, BPK5, učinek po KPK in BPK5 letno povprečje koncentracije pri izpustu N, P (NO3, NH4, PO4) tip izpusta | lastnik ARSO (nekdanjia UVN) po dogovoru naj bi se podatke posredovalo v maju 2001 | POTEK (EWN-SI): na usklajevalnih sestankih je bilo dogovorjeno, da se počaka na poročila zavezancev za leto 2000 (konec maja 2001) in v bazo posreduje te podatke STANJE (EWN-SI): podatkov iz ARSO še ni, zato se je v inf. sloj dalo podatke o ČN iz VGPPRS(vodnogospodarske vsebine za prostorski plan RS, izdelovalec FGG) NADALJNI KORAKI: integrirati bazo o KČN ARSO v EWN-SI |
|  |  | KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE (ČN) (18) | FGG | v okviru izdelave vodnogospodarskih vsebin (VG) za PPRS (prostorski plan RS) (vir: FGG, 2001) vključen inf. sloj območij s čistilnimi napravami; podatki imajo kartografsko pozicijo! |  |

Preglednica 4: OPIS PREDLAGANIH INFORMACIJSKIH TEM, junij 2001 (5.del):

|  | TEMA | OPIS ali IME BAZE | LASTNIKI IZVORNIH BAZ | Opombe | POTEK STANJE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRITISKI | RABA VODE v rudarstvu, predelovalnih dejavnostih, oskrbi z elektriko, plinom in vodo | lastnik (podatki) SURS: kolilčine rabljene inizpuščene vode VOD-1 tabela 1: 01 - kolona 2,3,4,5,6,7; 04 -kolona 1 tabela 2: 02: kolone 3,4,5,7 07: kolone 3,4,5,7 08: kolone 3,4,5,7 tabela 4: 02: kolone 2,3,4,5,6,7 04: kolone 2,3,4,5,6,7 12: kolone 2,3,4,5,6,7 | odločeno, da se vključi po hidrografskih območjih agregirane podatke iz VOD-1: ‘agregira’ se ‘naslovnike’ (obvezance za poročanje) SURS lahko posreduje podatke za leta 1996, 1997, 1998 | POTEK: iz SURSa se je pridobilo (3 sestanki, elektronska pošta 10 izmenjav) adresarje za leta 1997, 1998, 1999 (le šifre naselij brez MIDa, najdene napake, brez kontrole); za EWN-SI se je dodalo MID in HGO šifro za naselje STANJE (EWN-SI): čaka se na agregirane podatke po HGO za vsebine tabel iz VOD-1 NADALJNI KORAKI: integrirati podatke v bazo EWN-SI IZDELATI METODOLOGIJO za integracijo podatkov o rabi vode v EWN-SI |
|  | ODPADKI (17) | Komunalna odlagališča (ARSO): y,x (po sistemu Gauss Krüger) kapaciteta delež zapolnjenosti število prebivalcev, ki gravitira na odlagališče | Podatke o odpadkih zbira SURS in ARSO: problem je neenotna metodologija zbiranja podatkov in klasifikacija vrst odpadkov; inf. tematika odpadkov se bo razvijala skladno z reševanjem teh problemov; | POTEK (EWN-SI): iz MOPa poslana prošnja na UVN za posredovanje ustrezne baze STANJE ker podatki niso bili posredovani, se je vključilo podatke o odlagališčih iz PSO in web strani MOPa NADALJNI KORAKI: pridobiti uradne podatke o odlagališčih iz ARSO razmisliti o vključitvi podatkov o nelegalnih in že zaprtih odlagališčih |
|  | MELIORACIJE (10) | VGO 1990 | VGI | V VGO 1990 so na karti 1:250000 prikazana območja izvedenih melioracij v SLO do leta 1990; ker so melioracije velik poseg v vodni režim, je izdelovalec EWN-SI vključil tudi to inf. temo |
|  | VODOOSKRBOVALNI SISTEMI | 1 – baza IVZ vodni viri vodooskrbovalnih sistemov (tip, zajete količine) število priključenih prebivalcev po sistemih količina oddane vode po naseljih, izguba število odvzetih vzorcev število neustreznih vzorcev | bazi IVZ in SURSa sta konceptualno in vsebinsko različni; bazi se morata harmonizirati in navezati na naselja (na centroide) grupacija naselij IVZ in SURSa (potrebna agregacija po HGO) ni enaka, podatki niso kompatibilni | POTEK: iz IVZ pridobljen seznam vodovodnih sistemov za SURS pripravljena agregacija ‘adresarja’ po HGO (obvezanci za poročanje) za leta 1996, 1998, 1999 pridobjeni podatki od FGG STANJE (EWN-SI): čaka se na podatke iz SURSa, da se preveri možnosti združevanja s podatki IZV vključeni podatki FGG NADALJNI KORAKI. metodološka harmonizacija obeh baz potrebno izdelati enotne identifikatorje sistemov |
|  |  | 2 - baza SURS po hidrografskem šifrantu agregirana območja naselij, ki imajo v.s (obrazec VOD-1) |  |  |
|  |  | VODOVODNI SISTEMI (16) | 3- baza FGG meje vodovodnih omrežij | V vodnogospodarske vsebine za PPRS (prostorski plan RS) (vir: FGG, 2001) je vključena baza območij z vodovodi (vir 1:400000), ki je dopolnjena po FGG virih |  |
|  | V SLOJ PRITISKI SE V NADELJEVANJU VKLJUČI: podatke o EMISIJAH IZ INDUSTRIJE-poročila obratovalnih monitoringov podatke o EMISIJAH IZ KMETIJSTVA (IZDELATI METODOLOGIJO) podatke o RABI TAL (viri so agrokarta, katastrski podatki o rabi tal in ekonomskih parametrih /potencialih ....IZDELATI TUDI METODOLOGIJO) |

Preglednica 4: OPIS PREDLAGANIH INFORMACIJSKIH TEM, junij 2001 (6.del):

|  | INFORMACIJSKI SLOJ | OPIS ali IME BAZE | LASTNIKI IZVORNIH BAZ | Opombe | POTEK STANJE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STANJE | KOLIČINE VODE | Vodotoki: Izbrane hidrološke postaje glede na 28 postaj monitoringa kakovosti rek | ARSO (nekdanja HMZ) | Seznam v prilogi; problem so nekatere lokacije, ki ne ustrezajo lokaicjam monitoringa kakovosti voda (ali sploh ne pokrijejo monitoring kakovosti) | STANJE (EWN-SI): vključene lokacije najbližje postajam meritev kakovosti (seznam izdelan) verificirano na ARSO (hidrologija) NADALJNI KORAKI (EWN-SI): pridobiti podatke od ARSO o letnih srednjih, povprečnih mesečnih maksimalnih in minimalnih pretokih za 1992 -1999 |
|  |  | Povodja: SPECIFIČNI MINIMALNI LETNI ODTOK (9) | FGG | podatek podaja inf. o vodnatosti območij in minimalnimi vodami, ki jih lahko pričakujemo v vodotokih | STANJE (EWN-SI): baza pri izdelovalcu,vključena |
|  |  | Podtalnice: Hidrološke postaje na izbranih 5-ih vodonosnikih podatki o vodostajih | ARSO (nekdanja HMZ) | Seznam v prilogi Za 5 vodonosnikov se vključijo podatki ARSO(srednje, max in min višine podtalnice po letih 1991-1999 | STANJE (EWN-SI): vključene lokacije postaj na 5ih vodonosnikih- projekt PTL/IW; verifiicirano NADALJNI KORAKI (EWN-SI): pridobiti podatke od ARSO o letnih srednjih, povprečnih mesečnih maksimalnih in minimalnih gladin vode v vodnjakih 1992-1999 razširiti seznam in pridobiti podatke za vse vodonosnike v SLOVENIJI (verificirati ) |
|  | KAKOVOST vodotoki. jezera, podzemne vode, morje | Vodotoki in prehodne vode: 28 monitoring postaj na vodotokih MESTA MONITORINGA NA VODOTOKIH (20) | Seznam v prilogi, PARAMETRI PO ZAPISNIKU | POTEK in STANJE : zapisnik sestanka NADALJNI KORAKI (EWN-SI): pridobiti podatke od ARSO |
|  |  | Jezera: Blejsko, Bohinjsko | PARAMETRI PO ZAPISNIKU | POTEK in STANJE: zapisnik sestanka NADALJNI KORAKI (EWN-SI): pridobiti podatke od ARSO |
|  |  | Podzemne vode: 5 vodonosnikov MESTA MONITORINGA NA IZBRANIH telesih PODZEMNIH VODA (21) | Seznam vodnjakov v prilogi, PARAMETRI PO ZAPISNIKU | POTEK in STANJE zapisnik sestanka NADALJNI KORAKI (EWN-SI): pridobiti podatke od ARSO |
|  |  | Morje:postaja 000F (MBP): koordinate in globina vode (sistem WGS ali GPS) za vsako vzorčenje: vrednost na površini in dnu - datum vzorčenja - metoda meritve po parametrih - pH, slanost, gostota, T, prevodnost, TSS (totalne suspendirane snovi), O2, klorofil a, TRIX (toksični index), NO2, NO3, NH4, totN, PO4, totPO4 |  | STANJE (EWN-SI): zapisnik sestanka izdelana shema relacijske baze |
|  | V SLOJ STANJE SE V NADELJEVANJU VKLJUČI: na izbranih lokacijah podatke o kovinah, topilih, barvilih in pesticidih podatke o letnih padavinah |

Preglednica 4: OPIS PREDLAGANIH INFORMACIJSKIH TEM, junij 2001 (7.del)

| VPLIVI | VPLIVI ONESNAŽENIH VODA NA ZDRAVJE LJUDI | kakovost pitne vode | IZV | vključi se podatek o ustreznosti pitne vode- delež oporečnih odvzetih vzorcev | POTEK: na IZV poslana prošnja o številu odvzetih vzrocev pitne vode po vodooskrbovalnih sistemih in št. oporečnih vzorcev po fizikalno kemičnih in mikrobioloških kriterijih STANJE: podatki iz IZV še niso poslani NADALJNI KORAKI: integrirati bazo vodooskrbovalnih sistemov (FGG, na njih navezano št. prebivalcev – GURS centroidi in količine dobavljene vode - SURS) z analizami kakovosti VZPOSTAVAITI METODOLOGIJO INTEGRACIJE za EWN-SI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | kakovost kopalnih voda na naravnih vodah | IZV | vključi se podatek o ustreznosti vode za kopanje- delež oporečnih odvzetih vzorcev | POTEK: na IZV poslana prošnja o številu odvzetih vzrocev kopalnih voda na naravnih vodah in številu oporečnih vzorcev po fizikalno kemičnih in mikrobioloških kriterijih STANJE: podatki iz IZV še niso poslani NADALJNI KORAKI: integrirati bazo v EWN-SI |
|  | VPLIVI ONESNAŽENIH VODA NA VODNE EKOSISTEME | SKUPNA OCENA KAKOVOSTI VODOTOKOV (19) | ARSO | vključi se podatke o kakovostnih razredih (HMZ – sedaj ARSO) | STANJE: vključi se podatke o kakovostnih razredih vodotokov, kjer se izvaja imisijski monitoring voda v SLOVENIJI (po poročilih HMZ) |
|  | V SLOJ VPLIVI SE V NADELJEVANJU LAHKO VKLJUČI: podatke o biološkem stanju vodotokov (saprobiološka metoda...) podatke o ekološkem stanju vodnih teles (WFD) podatke o umetnih in močno spremenjenih vodnih telesih (heavy modified) (WFD!) podatke o KATEGORIZACIJI VODOTOKOV PO NARAVOVARSTVENEM POMENU (ARSO) |

Preglednica 4: OPIS PREDLAGANIH INFORMACIJSKIH TEM, junij 2001 (8.del)

| ODGOVORI | Zavarovana območja narave (22) | Zavarovana območja narave | ARSO (nekdanja UVN) | podatki o parkih ARSO: V ARC/INFU: za EWN-SI: popravki (prekrivanje poligonov, spremembe 7, 8 bitnih imen v 32 bitne), izdelana povezava z atributi; topologija, vzpostavljena MDB baza | STANJE (EWN-SI): poslana baza iz ARSO baza vključena v EWN-SI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ZAVAROVANI VODNI VIRI (7) | zajeti izviri in črpališča podzemnih voda z odloki | ARSO (nekdanja UVN) | ločiti je treba VODNI VIR IN IZVIR: VODNI VIR je zajet izvir ali mesto črpanja (zajema) IZVIR je naraven pojav (zajet ali nezajet) | STANJE (EWN-SI): iz ARSO za EWN-SI posredovana baza vodnih virov z odloki |
|  | VARSTVENA OBMOČJA VODNIH VIROV (23) | varstvena območja vodnih virov (LE SLIKA kot POVZETEK BAZE!) | ARSO (nekdanja UVN) | za ARSO je FGG izdelal bazo varstvenih območij vodnih virov (FGG, 2000) po strokovnih podlagah (območje dano v predlog za varstveni režim); baza se dopolnjuje z odloki (dejansko) varovanimi območji; (v GIS bazo so vključeni vodovarstvenih pasovi, ki so bili pripravljeni v strokovnih podlagah – nekateri so bili sprejeti na občinski ravni, nekateri ne; na UVN se sedaj izpolnjuje baza vodovarstvenih pasov, ki so v veljavi po odlokih – tako prihaja do razlik glede na strokovno podlago in dejansko sprejetim aktom!) | STANJE vključena baza varstvenih območij vodnih virov, predlaganih za zavarovanje (izdelovalec FGG) ZARADI RAZLIČNIH METODOLOŠKIH pristopov pri izdelavi v.o.v.v. se je izdelalo enotno klasifikacijo glede na enoten varstveni režim (enotna predstavitev) |
|  | V SLOJ ODGOVORI SE V NADALJEVANJU LAHKO VKLJUČI: podatke o CENAH VODE podatke o IZGUBAH VODE V VODOOSKRBOVALNIH SISTEMIH podatke o UČINKOVITOSTI RABE VODE V INDUSTRIJI |

Preglednica 5: Končni seznam informacijskih tem za EWN-SI sistema – I. faza

| števnik | oznaka teme | Informacijska tema | INTRANET+GIS |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | INTERNET |  |
|  |  |  | ZAPIS* |
|  |  | SPLOŠNO | DWF | JPG | XLS | DOC | MDB | DWG |
| 1 | 01 | Vodotoki | X | X |  |  | X | X |
| 2 | 02 | Hidrografska območja in razvodnice | X | X | X |  | X | X |
| 3 | 03 | Povodja | X | X |  |  |  | X |
| 4 | 04 | Stoječe vode | X | X |  |  |  | X |
| 5 | 05 | Podzemne vode | X | X |  |  |  | X |
| 6 | 06 | Mokrišča | X | X | X |  | X | X |
| 7 | 08 | Hidrogeološke značilnosti | X | X |  |  | X | X |
| 8 | 12 | Morje | X | X |  |  |  | X |
| 9 | 14 | Izviri | X | X |  |  | X | X |
| 10 | 25 | Občinske meje | X | X | X |  | X | X |
| 11 | 26 | Upravne enote |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 28 | Vodnogospodarska območja | X | X |  |  |  | X |
| 13 | 30 | 3D teren |  | X |  |  |  |  |
|  |  | GONILNE SILE / DRIVING FORCES |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 10 | Melioracije | X | X |  |  |  | X |
| 15 | 11 | Kopanje na naravnih vodah | X | X | X |  | X | X |
| 16 | 24 | Pokrovnost tal po CORINE 95 | X | X | X |  | X | X |
| 17 | 27 | Naselja | X | X | X |  |  | X |
|  |  | PRITISKI / PRESSURES |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 15 | Območja kanalizacijskih sistemov | X | X |  |  |  | X |
| 19 | 16 | Območja vodovodnih sistemov | X | X |  |  |  | X |
| 20 | 18 | Komunalne čistilne naprave | X | X |  |  |  | X |

|  |  | STANJE / STATE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 09 | Minimalni letni specifični pretoki | X | X |  |  |  | X |
| 22 | 13 | Poplavne površine | X | X |  |  |  | X |
| 23 | 17 | Letne padavine |  | X |  |  |  |  |
| 24 | 20 | Mesta monitoringa EWN-SI na vodotokih | X | X | X |  |  | X |
| 25 | 21 | Mesta mon. EWN-SI na podzemnih vodah | X | X | X | X |  | X |
| 26 | 31 | Mesta mon. EWN-SI na jezerih | X | X | X |  |  | X |
|  |  | VPLIV / IMPACT |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 19 | Skupna ocena kakovosti vodotokov | X | X | X |  |  | X |
|  |  | ODGOVORI / RESPONSE |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 07 | Zavarovani vodni viri | X | X | X |  | X | X |
| 29 | 22 | Zavarovana območja narave | X | X | X |  | X | X |
| 30 | 23 | Varstvena območja vodnih virov | X | X | X |  | X | X |
| 31 | 29 | Občutljiva območja površinskih voda | X | X |  | X |  | X |

*Oblike zapisa

| Oblika zapisa | Opis digitalne oblike zapisa | pojasnilo |
| --- | --- | --- |
| DWF - AutoDESK Drawing WEB Free Format | Oblika lahkih vektorjev (DWG format spremenjen v še vedno vektorski zapis entitet, znanih koordinat; možno izločevanje layerjev ) | Za enostavnejši dostop do informacij na spletnih straneh so vektorski podatki (geo locirani ) iz DWG oblike reducirani v krajšo obliko zapisa (hitrejši prenos) |
| JPG - JPEG-JFIF Compliant Raster Graphic Format | Rasterska digitalna slika v standardu JPG |  |
| DOC - Microsoft Office97 Document Format | Dokument v MS WORD 97 | Ko ima informacijska tema poleg geografsko opredeljenih podatkov (geo lociranih – koordiante v Gauss Krüger koordinatah) še druge podatke, so ti navedeni v tekstovni ali tabelarični datoteki. |
| XLS - Microsoft Office97 Spreadsheet Format | Tabelni zapis podatkov v MS EXCEL 97 |  |
| MDB - Microsoft Office97 Database Format | Relacijska podatkovna baza v MS ACCESS 97okolju | Relacijska podatkovna baza informacijske teme je povezana z določeno geografsko opredeljeno lokacijo (georeferirani podatki) – podatki so topološko povezani: GIS (v AutoCAD MAP 3) |
| DWG – AutoDESK Drawing Format-AUTOCAD MAP 3 | Vektorski zapis prostorskih podatkov v AUTOCAD 2000 (v MS Windows okolju) |  |

Preglednica 6 Začetek in konec vsebin tabel izbranih informacijskih tem z oznako števila vseh zapisov v XLS

Hidrografska območja (xls datoteka):

|  | HGO_ID | HGO Ime | HGO Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1111 | Sava-Kranjska Gora | Povirje Save |
| 2 | 1112 | Pišenca | Vodozbirna površina Pišence |
| 583 | 6820 | Reka (Idrija) | Vodozbirna površina Reke v porečju Idrije |
| 584 | 6840 | Birša | Porečje Birše |

Mokrišča po ‘Inventarju mokrišč’ (Ramsar kategorizacija)(xls datoteka):

| ID06 | IME_POV | KODA | KODA_ZADNJ | MNM | NASELJE | OPIS | RAMSAR | RAZDALJA | UTM | OBJ | ACI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZGORNJA SOČA | SI61 | SVN00008 | 335 | ŽAGA |  | Tp | 772.19 | UM82 | PG | 15 |
| 2 | ZGORNJA SOČA | SI61 | SVN00009 | 428 | PLUŽNA |  | 2 | 537.14 | UM83 | PG | 3 |
| 3 | IDRIJA | SI68 | SVN00010 | 67 | VIPOLŽE |  | 2 | 651.05 | UL89 | PG | 3 |
| 3536 | TIMAV | SI52 | SVN00460 | 469 | PLEŠIVICA |  | 2 | 527.3 | VL16 | PT | 3 |
| 3537 | TIMAV | SI52 | SVN00556 | 414 | GORENJE PRI DIVAČI |  | 2 | 1641.24 | VL16 | PT | 3 |

Občinske meje (xls datoteka)

| OB99_ID | OB_MID | OB99_IME | OB99_IME_V | OB99_TIP | OB99_Površ_m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11026516 | Ajdovščina | AJDOVŠČINA | N | 245233500 |
| 2 | 11026524 | Beltinci | BELTINCI | N | 62247680 |
| 3 | 11026532 | Bled | BLED | N | 188506400 |
| 191 | 21427985 | Žetale | ŽETALE | N | 38025520 |
| 192 | 21428116 | Žirovnica | ŽIROVNICA | N | 42580760 |
| 193 | 21427993 | Žužemberk | ŽUŽEMBERK | N | 164338500 |

Naselja v Sloveniji (xls. datoteka)

|  | NA_MID | OB_IME | NASELJE | NA_TIP | PŠT | Y_NA | X_NA | ŠT-PREB | VELIKOST |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10083931 | AJDOVŠČINA | AJDOVŠČINA | M | 5270 | 5415110 | 5083160 | 6083 | od 5.000 do 10.000 |
| 2 | 10083940 | AJDOVŠČINA | BATUJE | V | 5262 | 5405460 | 5084000 | 297 | od 100 do 500 |
| 3 | 10083958 | AJDOVŠČINA | BELA | V | 5273 | 5425070 | 5080330 | 33 | do 50 |
| 5660 | 10121868 | ŽUŽEMBERK | ZALISEC | V | 8360 | 5495500 | 5079390 | 47 | do 50 |
| 5661 | 10121990 | ŽUŽEMBERK | ŽUŽEMBERK | V | 8360 | 5494930 | 5075790 | 1073 | od 1.000 do 5.000 |
| 5662 | 10122015 | ŽUŽEMBERK | ŽVIRČE | V | 8362 | 5486700 | 5070980 | 168 | od 100 do 500 |

Kopanja na naravnih vodah (xls datoteka)

| ID_KPV | ZZV | KRAJ | IME VODE | IME KOPALIŠČA | TIP | NADZOR | POGOSTOST | Ygk | Xgk |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CE | LETUŠ | SAVINJA | SAVINJA V LETUŠU | 1 | 1 | 2 | 5501660 | 5150570 |
| 2 | CE | ŠEŠČE | SAVINJA | SAVINJA V ŠEŠČAH | 1 | 1 | 1 | 5509900 | 5130570 |
| 3 | CE | POLZELA | SAVINJA | SAVINJA V POLZELI | 1 | 1 |  | 5505330 | 5121840 |
| 158 | NM | TREBNJE | TEMENICA |  | 1 | 1 | 1 | 5502050 | 5084550 |
| 159 | RK | RAVNE NA KOROŠKEM | IVARČKO JEZERO | IVARČKO JEZERO RAVNE | 2 | 2 | 1 | 5498150 | 5151100 |

Skupna ocena kakovosti vodotokov 1989-1996 (xls. datoteka)

|  | ŠifHMZ | Vodotok | Vodotok | Ime_MM | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1010 | Mura | Mura | Ceršak | 3 | 3 | 3 | (2)-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | (2)-3 |
| 2 | 1070 | Mura | Mura | Petanjci | 3 | 3 | 3 | (2)-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | (2)-3 |
| 3 | 1082 | Mura | Mura | Mota | 2-3 | 3 | 3 | (2)-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | (2)-3 |
| 114 | 9210 | Rižana | Rižana | Kubed | 2-(3) | 2-(3) |  |  |  |  |  |  |
| 115 | 9240 | Rižana | Rižana | Dekani | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 4 | 3 | 2-3 | 2-3 | (2)-3 |
| 116 | 9300 | Dragonja | Dragonja | Podkaštel | 2 | 2 | 1-2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2-(3) |

Zavarovani vodni viri (xls datoteka)

|  | ID_VV | VGO_ID | OB94_ID | OB99_ID | KAT_Šif | TK25k_IME | TK25 | VODVIR | VODVIR2 | X | Y | Z | R | TIP_ID_ | BLOK | BL-š. | IZD. | Q_1 | Q_2 | Q_3 | UPR_IME | ODLOK | ODL_IME | SP_ID_ | ODL_ID_ | ODL_ID_2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10014 | 1 | 29 | 29 | 77 | G.R |  | 1424 | ZA | Matjaževa slatina |  |  |  | 225 | 0 | 1 | Z1 | Z1 | 0.1 | 0.1 |  |  | mineralne vode - radenska | D | GORA_1 |  | 1003 |  |
| 2102 | 81248 | 8 | 40 | 40 | NN | Koper |  |  | VO | V-I |  |  |  | 7 | 0 | 2 | V1 | V1 | 0.5 |  |  |  | NN | N |  |  |  |  |

Zavarovana območja narave (xls. datoteka)

|  | ID | VRSTA_PARKA | IME_PARKA | STATUS | PLAN_ST | MERILO_DIG | POVRSINA | OPOMBE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6 | KP | Beka | Stanje | 47 | 250000 | 4544492 |  |
| 2 | 7 | KP | Boč - Plešivec - Donačka gora | Stanje | 10 | 250000 | 29525865 |  |
| 3 | 8 | KP | Boč - Plešivec - Donačka gora | Plan | 10 | 250000 | 49525791 |  |
| 4 | 9 | KP | Čemšenik | Plan | 2391 | 250000 | 26963721 |  |
| 86 | 90 | KP | Zgornja Idrijca | Stanje | 86 | 250000 | 49807135 |  |
| 87 | 91 | KP | Zgornja Krka | Plan | 367 | 250000 | 20664361 |  |
| 88 | 92 | KP | Žabljek | Stanje | 1398 | 250000 | 1837166 |  |

Varstvena območja vodnih virov (xls. datoteka)

| ZVV_ID | OBČINA | DATUM_OBJAVE | VRSTA_GLASILA | IME_VIRA | PARCELNA_ŠT | Ygk | Xgk | Z | AŽURIRANO | STATUS | OPOMBA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ajdovščina | 30-okt-97 | Uradno glasilo N.G;15/97 | Žapuže 1 | da | 5416700 | 5082700 | 148 | 18-apr-01 | obravnavano in zaključeno |  |
| 2 |  |  |  | Žapuže 2 | da | 5416690 | 5082660 | 155 |  |  |  |
| 3 |  |  |  | Žapuže 3 | da | 5416650 | 5082640 | 150 |  |  |  |
| 912 | Zagorje ob Savi |  | Ur.vest. Zasavja; odlok 352-1/82-1;št. 5/84 | Ribnik | da | 5496940 | 5110360 | 313 | 10-apr-01 |  |  |
| 913 |  |  |  | Rove | da | 5500070 | 5112120 | 293 |  |  |  |
| 914 |  |  |  | Strahovlje | da | 5495840 | 5110720 | 380 |  |  |  |

- EUROWATERNET SLOVENIJE ZA EEA

Po tehničnih navodilih izdelave EWN za EEA mora država Slovenija pripraviti časovno serijo podatkov za 18 predstavitvenih postaj (representativnih ) in 2 referenčni na vodotokih. Glede priprave podatkov za podzemna telesa tehnična navodila ne določajo število potrebnih teles, ki jih je treba obdelati. Priporoča pa vsaj 5. Za modul jezera na bi Slovenija  posredovala EEA podatke za 20 jezer.

6.1		Vodotoki

Kriteriji:

Približno enako naj bi bila zastopani:

- majhni vodotoki (<50 km2 vodozbirnega območja) - small

- srednji vodotoki (50 km2– 250 km2)- medium

- večji vodotoki (250 km2 - 1000 km2) - large

- veliki  (1000 km2 - 2500 km2) - very large

- zelo veliki ( > 2500 km2)  - largest

Nacionalni interes je tudi, da se izbere postaje enkomerno po državi, saj so le tako lahko usrezno zastopane vse regije oziroma ekoregije. Ekoreije uvaja tudi na novo sprejeta Direktiva politike do voda (Water Framework Directive – WFD).

Referenčne postaje so tiste, katerih vodozbirna površina ima na vsaj 95% površine naravno vegetacijo (oziroma rabo tal). Postaje, ki niso referenčne so representativne. Poleg predstavitvenih (reprezentativnih) in referenčnih postaj imajo postaje lahko tudi oznako FLUX postaja ali IMPACT postaja. Flux je tista, ki meji na dve državi, IMPACT pa tista, preko katere določamo (analiziramo) vplivi človekovih dejavnosti na stanje voda.

V preglednici 7 je podan seznam predlaganih postaj za poročanje EEA (prvi predlog) in na delovnih sestankih izbrane postaje. Ker projekt obravnava tudi druge mednarodne obveznosti države Slovenije, so obravnavale tudi postaje, ki so vključene v obveznosti po poročanju po mednarodnih pogodbah in po konvencijah. Problematiko postaj v zvezi z meritvami količin podaja preglednica 8. Ker izbrane postaje ne vključujejo tudi s pravnim aktom določenega občutljivega območja vodnih teles (Ščavnica, Ledava – inf. tema 31 z oznako 29) in ker se je poiskalo najboljše možno razmerje velikosti postaj, smo predlagali nekoliko spremenjen izbor postaj Končni izbor postaj, ki je predlagan v sistemu EWN-SI, je dan v zadnji koloni preglednice 7.

Preglednica 7: Izbor postaj na vodotokih za poročanje po mednarodnih obveznostih

| ime reke | ime postaje | Šifra ARSO | Tip* | velikost** | Dec 2000 | Maj 2001 | Avgust 2001 | pripravljeni agregirani podatki |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MURA | Ceršak | 1010 | F,REP | largest | Prvi predlog | Predlog po razpravi | Končni predlog | Da |
| MURA | Mota | 1082 | F,REP | largest | Prvi predlog | Predlog po razpravi | Končni predlog | Da |
| ŠČAVNICA | Pristava | 1140 | REP | large | Prvi predlog |  | Končni predlog | Da |
| DRAVA | Dravograd | 2010 | F,REP | largest | Prvi predlog | Predlog po razpravi | Končni predlog | Da |
| DRAVA | Ormož | 2200 | F,REP | largest | Prvi predlog | Predlog po razpravi | Končni predlog | Da |
| MEŽA | Otiški vrh | 2260 | REP | large | Prvi predlog | Predlog po razpravi |  |  |
| DRAVINJA | Videm | 2650 | REP | Large | Prvi predlog | Predlog po razpravi | Končni predlog | Da |
| SAVA | Otoče | 3450 | REP | Large | Prvi predlog | Predlog po razpravi | Končni predlog | Da |
| SAVA | Hrastnik | 3725 | REP | Largest | Prvi predlog | Predlog po razpravi | Končni predlog | Da |
| SAVA | Radeče | 3744 | REP | Largest | Prvi predlog |  |  |  |
| SAVA | Jesenice/Dol | 3860 | F,REP | Largest | Prvi predlog | Predlog po razpravi | Končni predlog | Da |
| SORA | Medvode | 4208 | REP | Large | Prvi predlog | Predlog po razpravi |  |  |
| LJUBLJANICA | Zalog | 5110 | REP | very large | Prvi predlog | Predlog po razpravi | Končni predlog | Da |
| KAMNIŠKA BISTRICA | izvir | 4360 | R | medium | Prvi predlog | Predlog po razpravi | Končni predlog | Da |
| KAMNIŠKA BISTRICA | Beričevo | 4470 | REP | large | Prvi predlog | Predlog po razpravi | Končni predlog | Da |
| SAVINJA | Veliko Širje | 6210 | REP | very large | Prvi predlog | Predlog po razpravi | Končni predlog | Da |
| PAKA | Rečica | 6340 | REP | medium | Prvi predlog |  |  |  |
| KRKA | Krška vas | 7190 | REP | very large | Prvi predlog | Predlog po razpravi | Končni predlog | Da |
| SOTLA | Rakovec | 4750 | F,REP | large | Prvi predlog | Predlog po razpravi | Končni predlog | Da |
| KOLPA | Metlika | 4862 | F,REP | very large | Prvi predlog | Predlog po razpravi | Končni predlog | Da |
| SOČA | Trenta | 8010 | REP | small | Prvi predlog |  | Končni predlog | Da |
| SOČA | Plave | 8140 | REP | large | Prvi predlog |  |  |  |
| SOČA | Solkan | 8180 | F,REP | large |  | Predlog po razpravi | Končni predlog | Ne |
| KORITNICA | Kal | 8240 | R | medium | Prvi predlog | Predlog po razpravi | Končni predlog | Da |
| VIPAVA | Miren | 8600 | F,REP | large | Prvi predlog | Predlog po razpravi | Končni predlog | Da |
| PIVKA | Postojna (jama) | 5820 | REP | medium | Prvi predlog |  |  |  |
| UNEC | Hasberg | 5880 | REP | large |  | Predlog po razpravi | Končni predlog | Ne |
| REKA | Cerkvenikov mlin | 9050 | F, REP | large |  | Predlog po razpravi | Končni predlog | Ne |
| RIŽANA | Dekani | 9240 | REP | large | Prvi predlog | Predlog po razpravi | Končni predlog | Da |
| DRAGONJA | Podkaštel | 9300 | REP | medium |  | Predlog po razpravi | Končni predlog | Ne |
| Število postaj skupaj (od tega št. postaj F: flux, REP: representative, R: reference): (small<50 km2), (medium <250 km2), (large <1000km2), (very large <2500 km2), largest): | 26 (8, 24, 2) 1, 4, 10, 4, 7 | 24 (10, 22, 2) 0, 3, 11, 4, 6 | 24 (10, 22, 2) 1, 3, 10, 4, 6 |  |

Preglednica 8:  problematika določanja pretokov na izbranih postajah vodotokov (vir ARSO – hidrologija)

|  | Vodotok | Lokacije za kakovost | EEA postaja, pomen postaje | Pomen postaje | Hidrološka postaja (HO) | šifra ARSOhidrolo | tip HO | opombe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MURA | CERŠAK | F, Rep, L; Largest | Konvencija | Spielfeld | 1060 | L | Sprejemljiva v.p. G. Radgona (1060), primernejša pa je lokacija v Špieldfeldu (Avstrija: podatke dobi meddržavna komisija) |
| 2 | MURA | MOTA | F, Rep, L; Largest | Konvencija | Petanjci | 1070 | L | v redu, razen ko po razbremenilnem kanalu pritekajo visoke vode Ledave |
| 3 | MURA | Šentilj |  | Meddržavna | Spielfeld |  | L | postaja v Avstriji (podatke dobi meddržavna komisija) |
| 4 | MURA | Gornja Radgona |  | Meddržavna | Gornja Radgona | 1060 | L | podatki za 1991 korelacija z vp. Petanjci, podatki usklajeni z Avstrijo |
| 5 | ŠČAVNICA | Pristava | Rep, large |  |  | 1140 |  |  |
| 6 | DRAVA | Dravograd pred HE |  | Meddržavna | HE Dravograd | 2010 | HE | podatki Dravskih elektraren (metodologija DEM) |
| 7 | DRAVA | Dravograd po HE | F, Rep; Largest |  | HE Dravograd |  | HE | preveriti ali postaja pred vtokom Meže! ali po njej (v tem primeru model) |
| 8 | DRAVA | Ormož | F, Rep, L; Largest | Konvencija Meddržavna |  | 2190 | M | vsota dnevnih Qs vp. Borl, Zamušani (Pesnica) in HE Formin |
| 9 | DRAVINJA | Videm | Rep; Large |  | Videm I | 2650 | L | ob koncu leta 2000 postaja ukinjena, meritve na lokaciji 2652 – sprememba lokacije sprejemljiva |
| 10 | SAVA | Otoče | Rep; Large |  | Radovljica I | 3420 | L | V REDU |
| 11 | SAVA | Hrastnik | Rep; Largest |  | Hrastnik | 3725 | L | postaja deluje od marca 1993 |
| 12 | SAVA | Jesenice na Dolenjskem | F, Rep, L; Largest | Konvencija, Meddržavna | Čatež+RakovecI | 3900 | M | vsota dnevnih Qs vp. Čatež (3850) in Rakovca (Sotla), primerjava Qvp z Qvk na vp. 3850; Nova hidrološka postaja? |
| 13 | LJUBLJANICA | Zalog | Rep; Very large |  | Moste | 5080 | L | ni v redu (pritok Besnica, odtoki iz AC in iztok ČN; Potrebna nova h.p. |
| 14 | UNEC | Hasberg | Rep; large |  | Hasberg | 5880 | L | V REDU |
| 15 | KAMNIŠKA BISTRICA | Izvir | R; Medium |  |  |  | M, ? | Potrebna vzpostavitev hidrološkega monitoringa |
| 16 | KAMNIŠKA BISTRICA | Beričevo | Rep; Large |  |  |  | ? | Potrebna vzpostavitev hidrološkega monitoringa |
| 17 | SAVINJA | Veliko Širje | Rep; Very large |  | Veliko Širje I | 6210 | L | po poplavi l. 1990 je postaja začela delovati šele v septembru 1993 |
| 18 | KRKA | Krška vas | Rep; Very large |  | Podbočje | 7160 | L | V REDU |
| 19 | SOTLA | Rakovec | F, Rep; Large |  | Rakovec I | 4740 | L | V REDU |
| 20 | KOLPA | Metlika/Radovići | F, Rep;Very large | Meddržavna | Metlika | 4860 | L | V REDU |
| 21 | SOČA | Trenta | Rep; Small |  |  |  |  |  |
| 22 | SOČA | Solkan | Rep; Small |  | Solkan I | 8180 | L | V REDU |
| 23 | KORITNICA | Kal | R; Medium |  | Kal - Koritnica | 8240 | L | del vode priteka v porečje Koritnice iz Rabeljskega rudnika v Italiji |
| 24 | VIPAVA | Miren | F, Rep; Large |  | Miren | 8600 | L | V REDU |
| 25 | REKA | Cerkvenikov mlin | F, Rep; Medium | Meddržavna | Cerkvenikov mlin | 9050 | L | V REDU |
| 26 | RIŽANA | Dekani–MBP (po ČN) |  | Konvencija |  |  | ? | Ni v redu – treba je vzpostaviti hidrološko postajo v Dekanih in pod čistilno postajo (ali model za račun pretokov Rižane pod ČN |
| 27 | RIŽANA | Dekani – ARSO | Rep; Large |  |  |  | ? |  |
| 28 | DRAGONJA | Podkaštel – MBP |  | Konvencija | Podkaštel | 9300 | L | do l. 1996 samo vodomer, l. 1997 ni podatkov, limnigraf konec l.1997 |
| 29 | DRAGONJA | Podkaštel – ARSO | F, Rep; Medium |  | Podkaštel | 9300 | L |  |

L = limnigrafska postaja; M = modelni -izvedeni podatek za pretok; V = postaja z vodomerno lato; HE = podatek DEM – pretok določen po HE Dravograd metodologiji na osnovi proizvodnje električne energije;

6.2		Podzemne vode

Za poročanje EEA so bile izbrane postaje na 5ih območjih. Izbor prikazuje preglednica 9. V preglednici 8 so vpisana mesta meritev višin podzemne vode, za katera je ARSO posredoval podatke o značilnih mesečnih in letnih vodostajih.  Podatki v informacijskem sistemu EWN-SI so vključeni v sloj z oznako 21.  Za polja so zbrani  podatki o splošnih lastnostih (Priloga 3) in agregirani podatki o kakovosti.

Preglednica 9: Izbor postaj monitoringa kakovosti podzemnih voda.

| ime polja | število merskih mest | ime merilnega mesta | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mursko-Prekmursko polje | 8 | VEŠČICA | 5164640 | 5606760 |
|  |  | VUČJA VAS | 5162220 | 5584590 |
|  |  | ZGORNJE KRAPJE | 5158460 | 5591940 |
|  |  | GORNJI LAKOŠ | 5157410 | 5609270 |
|  |  | LIPOVCI | 5165170 | 5591150 |
|  |  | RAKIČAN | 5168370 | 5591850 |
|  |  | RANKOVCI | 5170600 | 5583280 |
|  |  | BENICA | 5153020 | 5615890 |
| Krško-Brežiško polje | 12 | KRŠKA VAS | 5083260 | 5544690 |
|  |  | DRNOVO | 5086797 | 5537438 |
|  |  | ŽADOVINEK 1 | 5088862 | 5538568 |
|  |  | ŽADOVINEK 2 | 5088117 | 5539615 |
|  |  | BREGE | 5086580 | 5539305 |
|  |  | SKOPICE | 5085240 | 5543130 |
|  |  | BORŠT | 5082860 | 5542900 |
|  |  | CERKLJE | 5082751 | 5540893 |
|  |  | VRBINA | 5088500 | 5539730 |
|  |  | SPODNJI STARI GRAD | 5087870 | 5540900 |
|  |  | ŠENTLENART | 5086260 | 5544830 |
|  |  | TREBEŽ | 5088270 | 5546030 |
| Celjska kotlina | 11 | TRNOVLJE | 5123780 | 5523770 |
|  |  | BREGE | 5124890 | 5506680 |
|  |  | ŠEMPETER 1 | 5123500 | 5510680 |
|  |  | LEVEC | 5122240 | 5516880 |
|  |  | MEDLOG 1 | 5123040 | 5517740 |
|  |  | MEDLOG 2 | 5121150 | 5517290 |
|  |  | ŠEMPETER 2 | 5122970 | 5509000 |
|  |  | GOTOVLJE | 5123860 | 5512460 |
|  |  | TRNAVA | 5123320 | 5505325 |
|  |  | ORLA VAS | 5124430 | 5506400 |
|  |  | DOLENJA VAS | 5121840 | 5507010 |
| Ljubljansko polje | 9 | BROD | 5107200 | 5458390 |
|  |  | ŠENTVID IIa | 5106480 | 5460300 |
|  |  | KLEČE | 5104775 | 5461280 |
|  |  | ROJE | 5106930 | 5461270 |
|  |  | DEKORATIVNA | 5105000 | 5459840 |
|  |  | HRASTJE Ia | 5102960 | 5466525 |
|  |  | STOŽICE | 5140730 | 5462960 |
|  |  | KOTEKS ZALOG | 5102810 | 5470260 |
|  |  | ELOK ZALOG | 5101650 | 5466260 |
| RIŽANA | 1 | RIŽANA |  |  |

Preglednica 10: Seznam postaj monitoringa nivojev podzemih voda (manjka Ljubljansko polje) za potrebe poročanja na EEA.

| šifra lokacije | ime lokacije | ime polja s podzemno vodo | x | y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 400 | Zg.Krapje | MURSKO POLJE | 5158460 | 5591940 |
| 120 | Veščica | MURSKO POLJE | 5154640 | 5596760 |
| 111 | BENICA | PREKMURSKO POLJE | 5153020 | 5615890 |
| 271 | Lakoš | PREKMURSKO POLJE | 5157410 | 5609270 |
| 2270 | Lipovci | PREKMURSKO POLJE | 5165170 | 5591150 |
| 3370 | Rankovci | PREKMURSKO POLJE | 5170600 | 5583280 |
| 10 | Krška vas | KRŠKO POLJE | 5083260 | 5544690 |
| 241 | Drnovo | KRŠKO POLJE | 5086797 | 5537438 |
| NE-0177 | Žadovinek | KRŠKO POLJE | 5088862 | 5538568 |
| 230 | Dolenja vas | D.BOLSKA | 5121840 | 5507010 |
| 341 | Trnava | D.BOLSKA | 5123320 | 5505325 |
| 800 | Gotovlje | SP-SAVINJSKA DOLINA | 5123860 | 5512460 |
| 1730 | Medlog | SP-SAVINJSKA DOLINA | 5121150 | 5517290 |
| 1941 | Medlog | SP-SAVINJSKA DOLINA | 5123040 | 5517740 |
| VČ-1772 | Levec | SP-SAVINJSKA DOLINA | 5122240 | 5516880 |
| 840 | Šempeter | SP-SAVINJSKA DOLINA | 5123500 | 5510680 |
| 220 | Trnovlje | D.HUDINJE | 5123780 | 5523770 |
| NE-1377 | Šentlenart | BREŽIŠKO POLJE | 5086260 | 5544830 |
| NE-1177 | Sp.Stari Grad | BREŽIŠKO POLJE | 5087870 | 5540900 |
| NE-1077 | Vrbina | BREŽIŠKO POLJE | 5088500 | 5539730 |
| 111 | Cerklje | KRŠKO POLJE | 5082830 | 5540900 |
| NE-0977 | Boršt | KRŠKO POLJE | 5082860 | 5542900 |
| NE-08 | Skopice | KRŠKO POLJE | 5085240 | 5543130 |
| NE-0577 | Brege | KRŠKO POLJE | 5086580 | 5539305 |

6.3		Jezera

V poročevalske obveznosti so vključeni podatki o dveh jezerih, Blejskem in Bohinjskem. Pripravljena datoteka za EEA poročanje je prikazana v preglednici 9.

# Preglednica 11: Priprava podatkov za EEA, jezera

| National code | Physical Characteristics: |  | Max.Length (km) | Area (ha) | Catchment area F (km2) | Altitude (m) | Maximum depth (m) | Average depth | Perimeter (m) | Volume (mio m3) | Gauss-Kruger X | Gauss-Kruger Y | Soiltype | Geology |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BLEJSKO JEZERO |  | 2,25 | 140 | 135 | 475 | 30,6 | 14 | 5590 | 31,7 | 5135950 | 5430800 | DYSTRIC CAMBISOL ON OUTWASH DEPOSITS | TERCIAR LIMESTONE AND DOLOMITE |
| 2 | BOHINJSKO JEZERO |  | 3,75 | 318 | 75 | 526 | 44,5 | 19 | 11000 | 120 | 5127160 | 5412600 | DYSTRIC CAMBISOL ON OUTWASH DEPOSITS | TERCIAR LIMESTONE AND DOLOMITE |
|  | Pressure: |  | population density | land use: |  |
|  |  |  |  |  | agricultural | arable | pasture | forest | urban, bare soil |  |
|  |  |  | inhabitants/km2 | % | % | % | % | % |  |
| 1 | BLEJSKO JEZERO | 45 |  | 2 | 3 | 15 | 60 | 20 |  |
| 2 | BOHINJSKO JEZERO | 5 |  | 0 | 0 | 10 | 55 | 35 |  |

| PARAMETER: DISSOLVED OXYGEN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mgO2/l | mgO2/l | mgO2/l | mgO2/l | mgO2/l | mgO2/l | mgO2/l | mgO2/l |
|  |  |  | year |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BLEJSKO JEZERO |  | average | standard deviation | 10 percentile | median | 90 percentile | maximum | minimum | number of samples per year |  |
|  | EastPoint | 1993 | 9,093 | 4,528 | 0,830 | 9,600 | 13,570 | 19,400 | 0,000 | 104 |
|  |  | 1994 | 7,572 | 5,427 | 0,520 | 9,100 | 14,780 | 18,130 | 0,000 | 91 |
|  |  | 1995 | 8,102 | 4,512 | 0,620 | 9,170 | 12,690 | 18,550 | 0,000 | 77 |
|  |  | 1996 | 7,786 | 4,383 | 0,758 | 9,190 | 12,468 | 13,590 | 0,110 | 79 |
|  |  | 1997 | 8,740 | 3,679 | 1,914 | 10,150 | 11,514 | 15,690 | 0,640 | 57 |
|  |  | 1998 | 9,135 | 4,100 | 2,305 | 10,380 | 13,631 | 16,330 | 0,610 | 60 |
|  | WestPoint | 1993 | 8,025 | 4,657 | 0,750 | 8,650 | 13,150 | 18,100 | 0,000 | 106 |
|  |  | 1994 | 6,578 | 5,507 | 0,118 | 7,790 | 13,970 | 20,360 | 0,000 | 103 |
|  |  | 1995 | 7,630 | 4,425 | 0,625 | 8,295 | 12,645 | 17,600 | 0,290 | 86 |
|  |  | 1996 | 7,302 | 4,535 | 0,602 | 9,130 | 12,382 | 13,080 | 0,000 | 87 |
|  |  | 1997 | 8,174 | 3,870 | 1,196 | 9,340 | 11,577 | 16,220 | 0,430 | 70 |
|  |  | 1998 | 8,465 | 4,255 | 1,004 | 9,380 | 12,320 | 17,380 | 0,210 | 67 |
|  | BOHINJSKO JEZERO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Point 1 | 1993 | 9,865 | 1,138 | 8,300 | 9,900 | 11,400 | 11,600 | 7,800 | 43 |
|  |  | 1994 | 8,078 | 4,963 | 0,000 | 10,460 | 12,046 | 12,330 | 0,000 | 49 |
|  |  | 1995 | 7,763 | 4,641 | 0,000 | 9,810 | 11,562 | 12,050 | 0,000 | 44 |
|  |  | 1996 | 10,934 | 0,672 | 9,842 | 11,110 | 11,554 | 12,090 | 9,500 | 30 |
|  |  | 1997 | 10,463 | 1,003 | 9,310 | 10,540 | 11,540 | 11,660 | 9,230 | 6 |
|  |  | 1998 | 9,874 | 0,953 | 8,838 | 10,080 | 10,602 | 11,410 | 8,190 | 9 |
|  | Point 2 | 1993 | 10,117 | 1,461 | 8,530 | 9,900 | 11,600 | 14,400 | 7,300 | 54 |
|  |  | 1994 | 8,960 | 4,390 | 0,000 | 10,630 | 12,150 | 13,200 | 0,000 | 56 |
|  |  | 1995 | 8,034 | 4,366 | 0,000 | 9,520 | 11,670 | 12,290 | 0,000 | 49 |
|  |  | 1996 | 10,693 | 1,032 | 9,250 | 11,150 | 11,700 | 12,220 | 8,020 | 41 |
|  |  | 1997 | 10,276 | 1,605 | 8,900 | 9,310 | 12,082 | 12,450 | 7,940 | 9 |
|  |  | 1998 | 9,998 | 1,147 | 9,015 | 9,570 | 11,410 | 11,500 | 8,770 | 6 |
|  | Point 3 | 1993 | 10,161 | 1,415 | 8,600 | 10,100 | 12,100 | 14,000 | 6,300 | 54 |
|  |  | 1994 | 8,224 | 4,735 | 0,000 | 10,130 | 12,185 | 13,450 | 0,000 | 56 |
|  |  | 1995 | 8,078 | 4,409 | 0,000 | 10,235 | 11,591 | 13,040 | 0,000 | 58 |
|  |  | 1996 | 10,759 | 1,012 | 9,330 | 11,050 | 11,928 | 12,630 | 9,050 | 33 |
|  |  | 1997 | 10,548 | 1,130 | 9,095 | 10,630 | 11,880 | 12,400 | 8,390 | 24 |
|  |  | 1998 | 10,566 | 1,218 | 8,744 | 10,770 | 11,782 | 11,960 | 7,730 | 24 |

Enaka tabela še za naslednje parametre:

|  | PARAMETER: COD (Mn) PARAMETER: BOD(5) PARAMETER: ortoPhosphorus (mg /l) PARAMETER:Total Phosphorus (mg /l) PARAMETER: Nitrate (mg/l) PARAMETER: Nitrite (mg/l) PARAMETER: Amonium (mg/l) PARAMETER: Chlorophill a |
| --- | --- |

  - Analiza monitoring postaj in posredovanih podatkov

Končni izbor lokacij za poročanje po mednarodnih obveznostih je narejen tako, da se v čimvečji imeri upošteva tehnična navodila za EWN. Hkrati je upoštevano, da se pokrije čimvečje območje SLovenije. Predvsem pa je priporočljivo vključiti postaje, na območjih, ki so določena kot občutljiva območja površinskih voda. Tako smo v končni izbor vključili postajo Ščavnica Pristava. Nepokrito ostaja območje Ledave, ki pa je tudi hidrološko slabo opremljeno. Enako slabo je hidrološko opremljena Kamniška Bistrica ter Rižana. Na obeh vodotokih bi bilo potrebnmo vzpostaviti nove postaje. Enako velja za postajo na Ljubljanici Moste ter Jesenice na Dolenjskem.

Podatke o kakovosti voda izbranih postaj v času izdelave projekta nismo dobili, zato smo črpali podatke, ki so bili pripravljeni v okviru projekta PTL/IW (VGI, 2001). Glede na izbran seznam postaj za poročanje manjkajo agregirani podatki za pet postaj (postaje so bile izbrane dodatno). Podatke o količinah (pretoki na vodotokih in vodostaji podzemni voda) so vključeni, saj nam jih je ARSO, odsek za hidrologijo posredoval po dogovoru.

V sistem EWN-SI pa niso še vključeni podatki o kakovosti morja. Poslani podatki za postajo 00F   niso bili urejeni v ustrezni obliki, datotek se ni moglo odpreti, nadaljevanje pogovorov in usklajevanje pa bo del nadaljevanja projekta. Morje je namreč v sednaji fazi prioritetno območje obravnave, zato se bo na podatkih delalo po na novi pripravljeni metodologiji.

- INDIKATORJI

Namen priprave podatkov v sistemu EWN-SI je tudi oblikovanje sistema indikatorejv. V preglednici 12 je dan seznam EEA ključnih indikatorjev

Preglednica 12: Pregled ključnih indikatorjev EEA in možnosti njihovih izračunov (EWN-SI/a: ko bodo zbrani dogovorjeni podatki in narejeni modeli računa; EWN-SI/b: ko bodo v EWN-SI vključeni še podatki, ki obstajajo, pa so lahko vključeni v nadaljevanju vzpostavljanja sistema EWN-SI)

| št | enota | angelški izraz | slovenski izraz | OKVIR DPSIR (vrsta in.) | TIP | možnosti izračunov |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TIPI indikatorjev: A: OPISNI INDIKATOR (KAJ SE DOGAJA Z OKOLJEM?); B: INDIKATOR IZVAJANJA/DOGAJANJA (PERFORMANCE): ali je zadeva pomembna; C: INDIAKTOR UČINKOVITOSTI : ali se stanje izboljšuje?; D: INDIKATOR CELOVITEGA IZBOLJŠEVANJA (total welfare ind.) ; |
| 1 | kg/hakz | use of pesticides per unit area of agricultural land | raba fitofarmacevtskih sredstev na enoto kmetijskih zemljišč | D | C | Zbrati podatke, viri so |
| 2 | število | number of approved pesticide active ingredients | število aktivnih snovi v registriranih fitofarmacevtskih sredstvih | D | A | Zbrati podatke, viri so |
| 3 | kg/(PE.leto) | use of hazardous substances by households | raba nevarnih snovi v gospodinjstvih | D | C | Zbrati podatke, viri so |
| 4 | kg/(PE.BNP) | production of chemicals vs GDP in Europe | proizvodnja kemikalij glede na BNP | D | B | Zbrati podatke, viri so |
| 5 | mg/enoto ali kg/enoto | use of hazardous substances per unit of industrial production | raba nevarnih snovi na enoto industrijske proizvodnje | D | C | Zbrati podatke, viri so |
| 6 | kg/prebivalca/leto | urban net emission of BOD5/capita | urbani neto izpusti BPK5/prebivalca (kanalizacijski sistemi brez ali z ČN) | P | C | EWN-SI/b |
| 7 | kg/prebivalca/leto | autonomous system net emissions of BOD5/capita | avtonomni neto izpusti BPK5/prebivalca | P | C | definicija |
| 8 | kg/prebivalca/leto | raw emission of BOD5/capita from not conneced population | izpusti BPK5/prebivalcev brez kanalizacije | P | C | EWN-SI/b |
| 9 | kg/prebivalca/leto | industrial net emission of COD/capita | industrijski neto izpusti KPK/prebivalca | P | C | EWN-SI/b |
| 10 | kg/hatot kg/hatot | nitrogen run-off and fertiliser application per hectar of total land area | izpiranje dušikovih spojin na enoto vseh zemljišč poraba gnojil na enoto vseh zemljišč | P | A | model |
| 11 | kg/ha | nitrogen balance and surplus for agricultural soils | nitratna bilanca in viški za kmetijske prsti | P | A | model |
| 12 | kg/ha | sources of P per catchments | viri fosforja po povodjih | P | A | model |
| 13 | kg/leto | discharge of P from urban waste water treatment plants | iztok fosforja iz komunalnih čistilnih naprav | P | A | EWN-SI/a |
| 14 | kg/leto | source apportionment of hazardous substances loads to river and lakes by size/class type | točkovni izpusti nevarnih snovi v reke in jezera po velikosti, oz. tipu | P | A | EWN-SI/b |
| 15 | kg/leto | source apportionment of hazardous substance loads to ground waters by sectors | točkovni izpusti nevarnih snovi v podzemne vode po sektorjih | P | A |  |
| 16 | mg/l oz. ustrezna, npr. (g/l | loads of hazardous substances/heavy metals to coastal waters | obremenitve obalnega morja z nevarnimi snovmi /težkimi kovinami | P | A | model |
| 17 | mg/l oz. ustrezna enota | emissions to air of persistent organic pollutants (POPs) | količine v zrak izpuščenih obstojnih organskih onesnaževalcev (POPs) | P | A | razovj indikatorja pri zraku |
| 18 | mg/l oz. ustrezna enota | N and P in rivers by size class/type | vsebnost dušikovih in fosforjevih snovi v vodotokih različnih velikosti in tipov | S | A | EWN-SI/a |
| 19 | mg/l oz. ustrezna enota | dissolved oxygen in rivers by size class/type | vsebnost raztopljenega kisika v vodotokih različnih velikosti in tipov | S | A | EWN-SI/a |
| 20 | število med 0-1 | BOD/COD in rivers by size class/type | razmerje BPK5/KPK v vodotokih različnih velikosti in tipov | S | A | EWN-SI/a |
| 21 | mg/l oz. ustrezna enota | ammonia in different size water bodies in different types of catchment | količine amonijaka (NH4) v različnih vodnih telesih v različnih tipih povodij | S | A | EWN-SI/a |
| 22 | mg/l | nitrate concentrations in groundwater bodies | koncentracija nitratov v podzemnih vodah | S | A | EWN-SI/a |
| 23 | mg/l oz. ustrezna enota | phosphorus in lakes by size and catchment type | fosfor v jezerih po velikosti in vrsti povodja | S | A | EWN-SI/a |
| 24 | ustrezna konc. enota | hazardous substances by size class/type of rivers and lakes | nevarne snovi glede na velikost, tip reke ali jezera | S | A | EWN-SI/b |
| 25 | ustrezna konc. enota | hazardous substances (pesticides) in groundwater | nevarne snovi (pesticidi) v podzemnih vodah | S | A | EWN-SI/b |
| 26 | ustrezna konc. enota | hazardous substances in coastal and marine waters | nevarne snovi v obalnih in morskih vodah | S | A | EWN-SI/b |
| 27 | mg/kg | levels of hazardous substances in marine organisms | koncentracije nevarnih snovi v morskih organizmih | S | A | zbrati podatke, viri so |
| 28 | km | biological and physico-chemical classification of rivers-lengths less than 'good' quality in national classification | biološka in fizično kemična klasifikacija vodotokov: dolžina vodotokov z manj kot dobrim stanjem | I | B | WFD |
| 29 | število, % | numbers and proportion of bathing waters failing to comply with Bathing Water Directive microbiological standards | število in delež kopalnih voda, ki ne zadoščajo mikrobiološkim standardom po direktivi za kopanje | I | B | EWN-SI/a |
| 30 | % | proportion of groundwater samples/wells with pesticide concentrations greater than 0.1 (g/l | delež vzorcev podzemne vode, ki imajo koncentracijo pesticidov večjo od 0.1 (g/l | I | B | EWN-SI/b |
| 31 | število, oz. % | non-compliance of rivers, lakes and marine waters wih Environmental standards | neustreznost vodotokov, jezer in morske vode okoljskim standardom | I | B | definicija |
| 32 | število, oz. % | exceedances of MAC levels for hazardous substances in drinking water | preseganje MDK* nevarnih snovi v pitni vodi | I | B | EWN-SI/b |
| 33 | število, oz. % | exceedances of MAC levels for hazardous substances in finished form foodstuffs | preseganje MDK nevarnih snovi v pripravljeni hrani | I | B | definicija |
| 34 | število, oz. % | proportion of different types of rivers and lakes below 'good' chemical and ecological status | delež različnih tipov vodotokov in jezer, ki imajo manj kot dobro stanje (ekološko, kemično) | I | B | WFD |
| 35 | število, oz. % | occurrences of groundwater bodies below 'good' chemical status | pojavnost podzemnih vodnih teles, ki imajo manj kot dobro kemično stanje | I | B | WFD |
| 36 | Število | management of livestock organic manure storage | gospodarjenje s skladišči živinskega gnoja | R | B |  |
| 37 | število ČN, PE z različnimi stopnjami čiščenja | waste water treatment per country – development with time | razvoj čiščenja odpadnih voda | R | B | EWN-SI/a |
| 38 |  | exploitation index | index rabe | P | B | EWN-SI/a |
| 39 |  | consumption index | index porabe | P | B | EWN-SI/a |
| 40 | m3/leto | unit demand for urban use | enota povpraševanja po vodnih količinah za urbano rabo | P | B | EWN-SI/a |
| 41 | m3/ha | unit demand for agricultural use | enota povpraševanja po vodnih količinah za kmetijsko rabo | P | B | Zbrati podatke, viri so |
| 42 | mm | annual precipitation | letna količina padavin | S | A | EWN-SI/b |
| 43 | m | aquifer water level | nivo podzemne vode | S | A | EWN-SI/a |
| 44 | m | storage reservoir level | nivo vode v akumulacijah | S | A | ni relevantno |
| 45 | število, oz. % | aquifer levels in relation to sustainable levels or less than good quantitative status | gladine podzemnih vod glede na dolgoročno zadovoljive količinske statuse | I | B | ni relevantno |
| 46 | število, oz. % | groundwater status – proportion less than good | delež podzemnih vod z manj kot dobrim stanjem | I | B | WFD |
| 47 | SIT/ m3 | water prices (urban use) | cena vode za urbano rabo | R | C | Zbrati podatke, viri so |
| 48 | ha | on farm irrigation efficiency | učinkovitost namakanja na kmetijah | R | C | Zbrati podatke, viri so |
| 49 | % | leakage (urban distribution) | izgube vode na urbanih vodooskrbovalnih sistemih | R | C | EWN-SI/a |
| 50 | m3 | water use efficiency in the industrial sector | učinkovitost rabe vode v industrijskem sektorju | R | C | EWN-SI/a |

Čeinštitucije posredujejo dogovorjene podatke (SURS, ARSO, IVZ) lahko z izdelavo ustrezni modelov računa določimo 15 kazalcev (indikatorjev). V nadaljevanju vzpsotavljanja sistema, ko naj bi se v EWN-SI vključile še druge teme (preglednica 3), pa bi se lahko določilo še dodatnih 10 indikatorjev. Določanje ostalih kazalcev je odvisno od izdelave drugih strokovnih nalog in metodologij, tako da jih v okviru EWN-SI ni možno hitro pridobiti (primer so ekotipi, ki jih predvideva WFD – Water Framework Directiva). Nekaj definicij je nejasnih, nekaj indikatorjev po naši oceni nerelevantnih, za nekaj pa bi bilo potrebno prilagoditi sistem agregiranja podatkov (podatki so, vendar v neustrezni oblikah, neustrezno referiranih..). Natančna analiza možnost izračuna indikatorjev je dana v preglednici 13.

Preglednica 13: Osnovna opredelitev pomembnosti indikatorjev in možnosti izračuna

| št. | enota | parameter | definicija | pomembnost glede na okoljski problem* | časovna in prostorska natančnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | jasna, dvoumna | opis parametrov in pojasnila definicij | ** NP P MP-NMP | želje/ potrebe | obstoječe možnosti glede zbiranja podatkov | možnosti glede podatkov in dostopnosti podatkov(podatkovne baze) | časovni termin*** |

*okoljski problemi: eutrofikacija, podnebne spremembe, biodiverziteta, strupenost, zakisljevanje, zniževanje obnovitvenih potencialov/možnosti vodnih virov/voda/vodnega okolja

**NP: nacionalno zelo pomembno; P: pomembno; MP-NMP: mednarodno pomembno  nacionalno manj pomemebno

***glede možnosti izdelave indikatorja (T: takoj, P: potrebno pripraviti podatke po kriteriju;  Z: podatke potrebno zbrati (viri so, vendar pri različnih virih), M: podatke potrebno pripraviti z modelom (sekundarni podatek), PN:  podatkov ni – potrebno nastaviti sistem zbiranja)

| 1 | kg/hakz | raba fitofarmacevtskih sredstev na enoto kmetijskih zemljišč | Dvoumna: količina uporabljenih ali prodanih fitofarmacevtskih sredstev na enoto zemljišča | 1 parameter: količina uporabljenih (ali prodanih) fitofarmacevtskih sredstev na leto a) v državi in b) po občinah? 2 parameter: površina kmetijskih zemljišč v a) državi in po b) občinah definicija 1: kmetijska zemljišča (agricultural land) definicija 2: pesticidi (pesticides) sestavljajo biocidi in fitofarmacevtska sredstva. Če gre za uporabo na enoto kmetijskih zemljišč so to uporabljena fitofarmacevtska sredstva. | eutrofikacija, strupenost, NP | količina uporabljenih pesticidov po občinah za leta 1991- površine kmetijskih zemljišč po občinah za leta 1991- | količina prodanih pesticidov v državi za leta 1993 –1998 površina kmetijskih zemljišč za SLO | 1: ni možno pridobiti 2: možno – Kmetijski inštitut 3: možno – SURS 4: CORINE | 1: P 2: T 3: T 4: T, tudi v EWN-SI (I. faza) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | število | število aktivnih snovi v registriranih fitofarmacevtskih sredstvih | Jasna: število aktivnih snovi v registriranih fitofarmacevtskih sredstvih | 1 parameter: število aktivnih snovi v registriranih fitofarmacevtskih sredstvih v državi definicija 3: aktivne snovi (active ingrediens) | eutrofikacija, strupenost, NP |  | 1. število aktivnih snovi v registriranih fitofarmacevtskih sredstvih v Sloveniji | 1: možno - MKGP | 1: P (npr. UL RS 31/01 – 215 aktivnih snovi) |
| 3 | kg/(PE.leto) | raba nevarnih snovi v gospodinjstvih | nejasna | nevarne snovi bi bilo potrebno grupirati v značilne skupine, npr. kovine, topila, barvila, pesticide, zdravila, itd. | strupenost NP | po aglomeracijah, oz. vodozbirnih območjih, letna bilanca | SURS | jih ne poznam | PN |
| 4 | kg/(PE.BNP) | proizvodnja kemikalij glede na BNP | nejasna | nevarne snovi bi bilo potrebno grupirati v značilne skupine, npr. kovine, topila, barvila, pesticide, zdravila, itd. | strupenost MP-NMP | po posameznih proizvajalcih, letno | SURS, letna poročila d.o. | SURS, letna poročila d.o. | Z |
| 5 | mg/enoto ali kg/enoto | raba nevarnih snovi na enoto industrijske proizvodnje | nejasna | nevarne snovi bi bilo potrebno grupirati v značilne skupine, npr. kovine, topila, barvila, pesticide, zdravila, itd. | strupenost P | po posameznih proizvajalcih, letno | SURS, letna poročila d.o. | SURS, letna poročila d.o. | Z, M |
| 6 | kg/prebivalca/leto | urbani neto izpusti BPK5/prebivalca | delno jasna | če so urbani izpusti speljani na ČN, potem se določa neto izpust kot razlika med BPK5 na vhodu in izhodu; če urbani izpust ni speljan na ČN st možnosti dve: če so odpadne vode zbrane, pa ne speljane na ČN, je neto izpust enak bruto izpustu, ki je enak enoti obremenjevanja vode izražene v BPK5 na prebivalca; če so izpusti speljani preko ponikovalnic, bi bilo treba upoštevati samočistilne sposobnosti sistema, preden odpadna voda doseže odvodnik – parametri so: 1- BPK5 iztok pri ČN; 2- BPK5 v kanalizaciji pred čiščenjem; 3- BPK5 zmanjšana zaradi samočistilne sposobnosti sistema še preden pride voda do odvodnika | eutrofikacija NP | 1 –vsota vseh ČN iztok BPK5 2 – BPK5 na prebivalca, katerih voda je zbrana, pa ne speljana na ustrezno ČN (lahko si pomagamo s parametrom vtok BPK5 na ČN) 3-BPK5 na prebivalca, katerih voda se delno očisti preden pride v odvodnik | 4- BPK5 na ČN 5- na ČN priključeni prebivalci indikator: BPK5/ priključene prebivalce na ČN | 4-ARSO 5-ARSO | 1-P 2-Z,M 3-M 4- T 5- T |
| 7 | kg/prebivalca/leto | avtonomni neto izpusti BPK5/prebivalca | nejasna | možnosti: razlika v BPK5 vode na vtoku v državo in iztoku (na mejnih profilih) BPK5 – bazični nivo kisika, ki bi ga imela voda brez obremenjevanja z odpadno vodo ... | eutrofikacija P/MP-NMP | odvisno od definicije |  |  |  |
| 8 | kg/prebivalca/leto | izpusti BPK5/prebivalcev brez kanalizacije | jasna | vrednosti BPK5 odpadne vode pri posamičnih izpustih v vodotoke (območja brez kanalizacije: treba pozanti št. prebivalcev brez kanalizacije) | eutrofikacija NP | 1- vsota BPK5 pri izpustih v odvodnike | možna ocena ali pilotne meritve za modeliranje treba poznati št. prebivalcev brez kanalizacije | 1-PN 2-Z, M |  |
| 9 | kg/prebivalca/leto | industrijski neto izpusti KPK/prebivalca | jasna | znane vrednosti KPK pri industrijskih izpustih | eutrofikacija NP | 1-vsota KPK vseh industrijskih izpustov | 1- KPK pri ind. izpustih | 1-ARSO | 1- T |
| 10 10' | kg/hatot kg/hatot | izpiranje dušikovih spojin na enoto vseh zemljišč poraba gnojil na enoto vseh zemljišč | Jasna: količina dušikovih spojin na enoto zemljišča Dvoumna: gre za skupno količino gnojil ali samo mineralna gnojila | 1 parameter: količina dušika iz živinskih in mineralnih gnojil na leto a) v državi in b) po občinah 2 parameter: površina vseh zemljišč a) v državi in b) po občinah 1 parameter: količina porabljenih živinskih in mineralnih gnojil 2 parameter: površina vseh zemljišč definicija 4: vsa zemljišča (kmetijska in nekmetijska) | eutrofikacija, zniževanje obnovitvenih potencialov, NP eutrofikacija, zniževanje obnovitvenih potencialov , P | 1. količina dušika iz živinskih in mineralnih gnojil na leto po občinah oz. naseljih 2. površina vseh zemljišč po občinah oz. naseljih | 3. količina dušika iz živinskih in mineralnih gnojil na leto v državi za leta 1991 - 1999 4. površina vseh zemljišč v državi | 1: možno – SURS 2: možno – SURS 3: možno – SURS 4 možno – SURS | 1: P 2: T 3: P 4: T |
| 11 | kg/ha | nitratna bilanca in viški za kmetijske prsti | Dvoumna: viški dušika so lahko določeni na dveh nivojih: z bruto (1) in neto (2) bilanco dušika na enoto zemljišč (običajno kmetijskih zemljišč in ne prsti) | 1 parameter: količina dušika iz živinskih in mineralnih gnojil na leto a) v državi in b) po regijah 2 parameter: količina dušika iz živinskih in mineralnih gnojil ter depozit dušika iz atmosfere zmanjšana za odvzem s pridelki in izgub dušika v atmosfero na leto a) v državi in b) po regijah 3 parameter: kmetijska zemljišča definicija 5: bruto bilanca dušika (količina dušika iz živinskih in mineralnih gnojil) definicija 6: neto bilanca dušika (količina dušika iz živinskih in mineralnih gnojil ter depozit dušika iz atmosfere zmanjšana za odvzem s pridelki in izgub dušika v atmosfero) | eutrofikacija, zniževanje obnovitvenih potencialov, NP | 1. količina dušika iz živinskih in mineralnih gnojil na leto po občinah oz. naseljih 2. odvzem dušika s pridelki po občinah | 3. količina dušika iz živinskih in mineralnih gnojil na leto v državi za leta 1991 - 1999 4. depozit dušika iz atmosfere v državi 5. odvzem dušika s pridelki v državi 6. izgube dušika v atmosfero v državi 7. površina vseh zemljišč v državi za leta 1991 - 1999 | 1: možno, SURS 2: možno, SURS 3: možno, SURS 4: možno, literatura 5: možno, literatura 6: možno, literatura 7: možno, SURS | 1: P, Z 2: P 3: T 4: T 5: T 6: T 7: T |
| 12 | kg/ha | viri fosforja po povodjih | Dvoumna: količina P na enoto zemljišča. Ker sta glavna vira prebivalstvo in razpršeni viri iz kmetijstva gre verjetno gostoto računati na vsa zemljišča. | 1 parameter: količina P iz prebivalstvenih in kmetijskih virov na leto a) v državi in b) po regijah 2 parameter: površina vseh zemljišč | eutrofikacija, zniževanje obnovitvenih potencialov, P | 1. količina fosforja vnešenega zaradi dejavnosti prebivalstva po občinah ali naseljih 2. količina fosforja vnešenega s hranilnimi snovmi v kmetijstvu po občinah ali naseljih | 3. količina vnešenega fosforja v državi po letih 1991 – 1999 v državi 4. površina vseh zemljišč v državi | 1: možno, SURS 2: možno, SURS 3: možno, SURS 4: možno, SURS | 1: T 2: P 3: T 4: T |
| 13 | kg/leto | iztok fosforja iz komunalnih čistilnih naprav | jasna | vsota totP in ortoP pri iztokih iz komunalnih ČN | eutrofikacija obremenjevanje okolja | 1-totP 2-ortoP | 1-totP 2-ortoP | 1-ARSO 2-ARSO | 1-T 2-T |
| 14 | kg/leto | točkovni izpusti nevarnih snovi v reke in jezera po velikosti, oz. tipu | nejasna | nevarne snovi bi bilo potrebno grupirati v značilne skupine, npr. kovine, topila, barvila, pesticide, zdravila, itd. | obremenjevanje okolja P | po posameznih proizvajalcih, letno | SURS, letna poročila d.o., in državni monitoring | SURS, letna poročila d.o., in državni monitoring | Z |
| 15 | kg/leto | točkovni izpusti nevarnih snovi v podzemne vode po sektorjih | nejasna | nevarne snovi bi bilo potrebno grupirati v značilne skupine, npr. kovine, topila, barvila, pesticide, zdravila, itd. Načeloma ne dovoljujemo izpustov v podzemne vode! (Ur.l. RS 35/96) | obremenjevanje okolja NP | po posameznih proizvajalcih, letno | SURS, letna poročila d.o., in državni monitoring | SURS, letna poročila d.o., in državni monitoring | Z |
| 16 | mg/l oz. ustrezna, npr. (g/l | obremenitve obalnega morja z nevarnimi snovmi /težkimi kovinami | nejasna | nevarne snovi bi bilo potrebno grupirati v značilne skupine, npr. kovine, topila, barvila, pesticide, zdravila, itd. | obremenjevanje okolja P | obstoječi monitoring je (relativno) OK | državni monitoring | državni monitoring | T, P |
| 17 | mg/l oz. ustrezna enota | količine v zrak izpuščenih obstojnih organskih onesnaževalcev (POPs) | jasna | količine v zrak izpuščenih obstojnih organskih onesnaževalcev | obremenjevanje okolja P | 1- POPs v zrak | državni monitoring | državni monitoring | T |
| 18 | mg/l oz. ustrezna enota | vsebnost dušikovih in fosforjevih snovi v vodotokih različnih velikosti in tipov | jasna, če opredeljeni tipi vodotokov | - parametri dušikovih in fosforjevih spojin po državnem monitoringu na postajah monitoringa; - odeske vodotokov je treba opredeliti kot tipe | eutrofikacija NP | 1- NO2, NO3, NH4, totN 2-OrtoP, totP 3- tipi po ekoregijah-ekotipi | 1-državni monitoring 2- državni monitoring | 1,2 državni monitoring 3-po določitvi ekotipov | 1-T 2-T 3-M |
| 19 | mg/l oz. ustrezna enota | vsebnost raztopljenega kisika v vodotokih različnih velikosti in tipov | jasna, če opredeljeni tipi vodotokov | vsebnost kisika se meri na rednih monitoring lokacijah ARSO odeske vodotokov je treba opredeliti kot tipe | eutrofikacija NP | 1-O2 2- tipi po ekoregijah-ekotipi | 1-državni monitoring | 1- državni monitoring 2-po določitvi ekotipov | 1-T 2-M |
| 20 | število med 0-1 | razmerje BPK5/KPK v vodotokih različnih velikosti in tipov | jasna | vsebnost BPK5 in KPK se meri na rednih monitoring lokacijah ARSO odseke vodotokov je treba opredeliti kot tipe | eutrofikacija NP | 1-BPK5/KPK 2- tipi po ekoregijah-ekotipi | 1-državni monitoring | 1- državni monitoring 2-po določitvi ekotipov | 1-T 2-M |
| 21 | mg/l oz. ustrezna enota | količine amonijaka (NH4) v različnih vodnih telesih v različnih tipih povodij | jasna | vsebnost NH4 se meri na rednih monitoring lokacijah ARSO odseke vodotokov je treba opredeliti kot tipe | eutrofikacija NP | 1-NH4 2- tipi po ekoregijah-ekotipi | 1-državni monitoring | 1- državni monitoring 2-po določitvi ekotipov | 1-T 2-M |
| 22 | mg/l | koncentracija nitratov v podzemnih vodah | jasna | vsebovan v državnem monitoringu | strupenost, evtrofikacija P | obstoječi monitoring je (relativno) OK | državni monitoring | državni monitoring | T |
| 23 | mg/l oz. ustrezna enota | fosfor v jezerih po velikosti in vrsti povodja | nejasna | konc. fosforja je (delno) merjena v okviru državnega monitoringa, ni pa za vsa pomembna jezera | strupenost, evtrofikacija P | dopolniti obstoječi drž. monitoring na relevantna vodna telesa | državni monitoring | državni monitoring | T, P, PN |
| 24 | ustrezna konc. enota | nevarne snovi glede na velikost, tip reke ali jezera | nejasna | nevarne snovi bi bilo potrebno grupirati v značilne skupine, npr. kovine, topila, barvila, pesticide, zdravila, itd. tipizirati, oz. kategorizirati tudi reke in jezera sicer pa so reke v drž. monitoringu | obremenjevanje okolja P | dopolniti obstoječi drž. monitoring na relevantna vodna telesa | državni monitoring | državni monitoring | T, P, PN |
| 25 | ustrezna konc. enota | nevarne snovi (pesticidi) v podzemnih vodah | nejasna | vsebovan v državnem monitoringu nevarne snovi bi bilo potrebno grupirati v značilne skupine, npr. kovine, topila, barvila, pesticide, zdravila, itd | strupenost P | obstoječi monitoring je (relativno) OK | državni monitoring | državni monitoring | T |
| 26 | ustrezna konc. enota | nevarne snovi v obalnih in morskih vodah | nejasna | vsebovan v državnem monitoringu nevarne snovi bi bilo potrebno grupirati v značilne skupine, npr. kovine, topila, barvila, pesticide, zdravila, itd Ali se ocenjuje tudi mikrobiološka kakovost (kopalne vode)? | strupenost, obremenjevanje okolja P | drž. monitoring in občasne kontrole zdravstvenih in sanitarnih inšpektorjev | drž. monitoring in občasne kontrole zdravstvenih in sanitarnih inšpektorjev | drž. monitoring in občasne kontrole zdravstvenih in sanitarnih inšpektorjev | T, Z |
| 27 | mg/kg | koncentracije nevarnih snovi v morskih organizmih | delno jasna | Ali sledimo samo snovi, ki so tipično škodljive ljudem, ki uživajo te morske organizme? | strupenost, zdravje ljudi P | drž. monitoring in občasne kontrole zdravstvenih in sanitarnih inšpektorjev | drž. monitoring in občasne kontrole zdravstvenih in sanitarnih inšpektorjev | drž. monitoring in občasne kontrole zdravstvenih in sanitarnih inšpektorjev | T, Z |
| 28 | km | biološka in fizično kemična klasifikacija vodotokov: dolžina vodotokov z manj kot dobrim stanjem | jasna, ko je opredeljeno dobro ekološko stanje vodotokov | kaj je dobro ekološko stanje vodotokov se metodološko šele pripravlja | eutrofikacija, biodiverziteta, obnovitveni potenciali | opredelitev referenčnih stanj za ekološko dobro stanje, nato pa kategorizacija glede na to (slabo, slabše, zelo dobro) | možna skupna ocena kakovosti voda po fizikalno kemičnem in biološkem kriteriju ARSO | - | PN |
| 29 | število, % | število in delež kopalnih voda, ki ne zadoščajo mikrobiološkim standardom po direktivi za kopanje | jasna | določiti je treba kopalne vode EU mikrobiološki standardi za kopalne vode – usklajenost z SLO standardi | zdravje ljudi | kopalne vode (naravne vode) mikrobiološki standardi | 3- kopanje na morju, kopališčih in kopanje na naravnih vodah - možna ocena kakovosti voda po standardih | 1-treba definirati kaj je kopalna voda 2-standarde imamo 3-seznam obstaja | 1-M, PN 2-T 3-IZV |
| 30 | % | delež vzorcev podzemne vode, ki imajo koncentracijo pesticidov večjo od 0.1 (g/l | jasna | 1 parameter: Delež vzorcev podtalnice s koncentracijo pesticidov večjo od 0.1 ug/l | eutrofikacija, strupenost, NP | - | 1. Delež vzorcev podtalnice s koncentracijo pesticidov večjo od 0.1 ug/l po letih v državi | 1: možno, HMZ | 1: T |
| 31 | število, oz. % | neustreznost vodotokov, jezer in morske vode okoljskim standardom | delno jasna | katere standarde upoštevamo – EU ali lokalne? | trajnostni razvoj P | mesta drž. monitoringa, s sedanjo ali mesečno frekvenco | drž. monitoring | drž. monitoring | T, P |
| 32 | število, oz. % | preseganje MDK* nevarnih snovi v pitni vodi | delno jasna | katere standarde upoštevamo – EU ali lokalne? | zdravje ljudi P | zdravstvena in sanitarna inšpekcija po veljavni zakoodaji = OK | JP vodovod, zdr. in sanit. inšpekcija | JP vodovod, zdr. in sanit. inšpekcija, republiška zdravstvena inšp. | T, Z |
| 33 | število, oz. % | preseganje MDK nevarnih snovi v pripravljeni hrani | delno jasna | katere standarde upoštevamo – EU ali lokalne? | zdravje ljudi P | zdravstvena in sanitarna inšpekcija po veljavni zakonodaji = OK | zdr. in sanit. inšpekcija, republiška zdravstvena inšp | zdr. in sanit. inšpekcija, republiška zdravstvena inšp | T, Z |
| 34 | število, oz. % | delež različnih tipov vodotokov in jezer, ki imajo manj kot dobro stanje (ekološko, kemično | delno jasna | katere standarde upoštevamo – EU ali lokalne? Pravzaprav EU metodologija, predvidena v WFD, sploh še ni vzpostavljena! | trajnostni razvoj P | večja gostota in frekvenca vzorčevanja (draga želja) | obstoječ drž. monitoring | obstoječ drž. monitoring | T, P, Z |
| 35 | število, oz. % | pojavnost podzemnih vodnih teles, ki imajo manj kot dobro kemično stanje | delno jasna | katere standarde upoštevamo – EU ali lokalne? Pravzaprav EU metodologija, predvidena v WFD, sploh še ni vzpostavljena! | trajnostni razvoj P | zdravstvena in sanitarna inšpekcija po veljavni zakonodaji = OK, + večja gostota in frekvenca vzorčevanja (draga želja) | JP vodovod, zdr. in sanit. inšpekcija, republiška zdravstvena inšp., obstoječ drž. monitoring | JP vodovod, zdr. in sanit. inšpekcija, republiška zdravstvena inšp., obstoječ drž. monitoring | T, P, Z |
| 36 | Število | gospodarjenje s skladišči živinskega gnoja | Dvoumno: ali gre le za število in kapaciteto ali za ravnanje z njimi (ustrezna zakonodaja?) | 1 parameter: število gnojnih jam 2 parameter: velikost gnojnih jam 3 parameter. ustreznost glede na število živine 4 parameter. ustreznost glede na površino obdelovalnih zemljišč | eutrofikacija, zniževanje obnovitvenih potencialov, P | 1 : ustreznost glede na število živine po naseljih 2: ustreznost glede na površino obdelovalnih zemljišč po naseljih | 3: število gnojnih jam po naseljih leta 1991, 2000 ? 4 parameter: velikost gnojnih jam po naseljih 1991, 2000? | 1: možno, SURS 2: možno, SURS 3: možno, SURS 4: možno, SURS | 1: P 2: P 3: T 4: T |
| 37 | število ČN, PE z različnimi stopnjami čiščenja | razvoj čiščenja odpadnih voda | jasna | razvoj je dinamika gradnje ČN v zadnjih 10ih letih glede na priključeno število prebivalcev glede na število ind. ČN glede na izboljševanje učinkovitosti delovanja ČN glede na št. ČN | eutrofikacija NP | 1-priključeno št. prebivalcev 1990, 1995, 2000 na komunalne ČN s a) primarnim, b) sekundarnim čiščenjem ali le mehanskim (c) 2-št.ind. ČN 1990, 1995, 2000 3-učinkovitost čiščenje 1990, 1995, 2000 4-št. vseh ČN: 1990, 1995, 2000 | 1-a,b,c: možno, če se analiza 2- 3-1998, 2000 4-1990, 1995,2000 | 1-SURS 2-SURS 3-ARSO 4-SURS, ARSO | 1-T, M (problem kriterija primarno, sekundarno) 2-P, Z 3-P 4-P |
| 38 |  | index rabe | jasna | 1-delež vode za rabo (v vseh sektorjih) glede na celotne zaloge vode v državi (važno je, da se upošteva vodo za proizvodnjo električne energije in hlajenje) 2-DELEŽ RABLJENE vode glede na zaloge voda, ki nastajajo v državi | obremenjevanje, P | 1-celotne vodne zaloge v državi 2-celotna poraba vode v VSEH sektorjih | 1 2 3-zaloge, ki nastajajo le v državi | 1-ARSO 2-SURS 3-ARSO | 1:T 2:T 3:T |
| 39 |  | index porabe | jasna | 1-delež porabeljene (ne povratne) vode glede na celotne zaloge (porizvodnja el. energije izključena, enako hlajenje) 2-DELEŽ PORABLJENE vode glede na zaloge voda, ki nastajajo v državi | obremenjevanje, P | 1-celotne vodne zaloge v državi 2-poraba vode po sektorjih brez proizvodnje električne energije in hlajenja | 1 2 3-le zaloge, ki nastajajo v državi | 1: ARSO 2: SURS 3: ARSO | 1: T 2: P 3: T |
| 40 | m3/leto | enota povpraševanja po vodnih količinah za urbano rabo | nejasna | bolj jasno bi bilo enota porabe za urbano rabo | obremenjevanje okolja NP | 1-poraba v sistemu vodooskrbe (vsota vseh sistemov) za urbano rabo | 2-v regionalnih sistemih prodana voda 3-v regionalne sisteme spuščena voda | 1-ni možno (lokalni sistemi ne merijo porabe) 2-možno 3-možno | 1: PN 2: Z 3: Z |
| 41 | m3/ha | enota povpraševanja po vodnih količinah za kmetijsko rabo | Dvoumno: ali gre za celotno povpraševanje po vodnih količinah za kmetijsko rabo ali za povpraševanje na namakalnih območjih | 1 parameter: povpraševanje po vodnih količinah za kmetijsko rabo v vsem kmetijskem sektorju (za namakanje ter za oskrbo kmetij in živine) 2 parameter: povpraševanje po vodnih količinah na namakalnih območjih. | eutrofikacija, zniževanje obnovitvenih potencialov, P | 1: povpraševanje po vodnih količinah za kmetijsko rabo v vsem kmetijskem sektorju v državi in po regijah 2: povpraševanje po vodnih količinah na namakalnih območjih po regijah | 3: povpraševanje po vodnih količinah na namakalnih območjih v državi | 1: možno, SURS 2: možno, SURS 3: možno, SURS | 1: P 2: Z 3: T |
| 42 | mm | letna količina padavin | jasna | 1 parameter: količina padavin po padavinskih postajah v državi (366 postaj) | Podnebne spremembe, P | - | 1. količina padavin po padavinskih postajah za dolgoletno obdobje | 1. možno, HMZ | 1. T |
| 43 | m | nivo podzemne vode | jasna | nivo - srednje letne višine podzemne vode v vodonosnikih z intergranulano poroznostjo | obnovitveni potenciali P- za nekatere vodonosnike drugače: MP-NMP | 1- vseh vodonosnikih v Sloveniji | 2-a izbranih vodonosnikih v Sloveniji | 1- ni možno, sistem nastaviti 2-ARSO | 1: PN 2: T |
| 44 | m | nivo vode v akumulacijah | jasna | nivo – letni srednji nivo | obnovitveni potenciali MP-NMP | 1- v vseh večjih akumualcijah redne meritve nivojev | 2-večinoma meritev nivojev ni – znana nihanja (od do); 3- meritve le v pretočnih akumulacijah; | 1-ni možno 2-pri upravljalcih ali tistih, ki rabijo vodo ali vodno območje (ribiči, kmetijci) 3-upravljalci (proizvodnja energije) | 1: PN 2: Z 3: Z |
| 45 | število, oz. % | gladine podzemnih vod glede na dolgoročno zadovoljive količinske statuse | jasna | gre za izkoriščanje dinamičnih (v enem letu), ne pa tudi statičnih zalog podtalnice. | trajnostni razvoj P | OK, obstoječ drž. monitoring in pa JP vodovod | obstoječ drž. monitoring in pa JP vodovod | obstoječ drž. monitoring in pa JP vodovod | T, Z |
| 46 | število, oz. % | delež podzemnih vod z manj kot dobrim stanjem | jasno | ob predpostavki, da rešimo vprašane v točki 35 | trajnostni razvoj P | OK, obstoječ drž. monitoring in pa JP vodovod | obstoječ drž. monitoring in pa JP vodovod | obstoječ drž. monitoring in pa JP vodovod | T, P, Z |
| 47 | SIT/ m3 | cena vode za urbano rabo | jasna | 1 parameter:cena vode za urbano rabo | eutrofikacija, P | - | 1. cena vode po regijah | 1: možno, upravljalska podjetja VO-KA | 1: Z |
| 48 | ha | učinkovitost namakanja na kmetijah | jasna | 1 parameter: učinkovitost namakanja na kmetijah (površinsko, z oroševanjem, kapljičasto) | eutrofikacija, zniževanje obnovitvenih potencialov, P | 1: učinkovitost namakanja na kmetijah po regijah | 2: učinkovitost namakanja na kmetijah v državi | 1: možno, SURS 2: možno, SURS | 1: Z 2: T |
| 49 | % | izgube vode na urbanih vodooskrbovalnih sistemih | jasna | izgube v regionalnih vodooskrbovalnih sistemih – najbolje je vedeti delež prodane vode od celotne načrpane vode, saj se s tem meri učinkovitost rabe vode; | obnovitveni potenciali | 1: parameter prodana voda 2: parameter načrpana voda v vseh sistemih 3: v sistem spuščena voda v vseh sistemih 4: oddana voda (ne nujno plačana) | 1: za regionalne sisteme 2, 3: za regionalne sisteme meritve, za manjše vodovode ocene 4: za regionalne sisteme | 1:možno 2:z oceno 3:z oceno; pri upravljalcih, SURS 4:možno- pri upravljalcih, SURS | 1:Z 2:Z, M 3:P 4:P |
| 50 | m3 | učinkovitost rabe vode v industrijskem sektorju | jasna | 1 parameter: učinkovitost porabe vode v industrijskem sektorju (sveža voda – tehnološka, pitna, voda v recirkulaciji, vnovič uporabljena voda) | eutrofikacija, zniževanje obnovitvenih potencialov, P | 1: učinkovitost porabe vode v industrijskem sektorju po regijah | 2: učinkovitost porabe vode v industrijskem sektorju v državi | 1: možno, SURS 2: možno, SURS | 1: P 2: T |

- ZAKLJUČKI

8.1		REZULTATI PROJEKTA

Zaključena je I. faza vzpostavljanja sistema Eurowaterneta v SLoveniji, ki je veliko več kot Eurowaternet, razvit za potrebe EEA. V uvodu za predstavitev na WEB strani je zapisano:

Pred vami je prva razvojna različica integriranih digitalnih informacij o vodah Slovenije. Sistem smo poimenovali Eurowaternet Slovenije, ki ga skrajšano označujemo EWN-SI. Sistem je nastal kot rezultat projekta 'Vzpostavitev Eurowaternet-a v Sloveniji', ki se je izvajal v okviru EIONET-SI. To je sistem preverjenih,  logično integriranih informacij o vodah v Sloveniji. Podatki izhajajo iz rezultatov monitoringa, registrov in drugih evidenc. Informacije so osnova za določanje kazalcev učinkovitosti izvajanja okoljske politike, zato so organizirane po sistemu DPSIR (gonilne sile, pritiski, stanje, vplivi, odgovor).

Sistem EWN-SI konceptualno izhaja iz EUROWATERNET-a (EWN). Tehnična navodila zanj je leta 1998 zdala Evropska agencija za okolje. Predvideno je, da države članice in kandidatke   (tudi Slovenija) vzpostavijo nacionalna omrežja, s katerimi se ne bodo vključile le v sistem EWN, ampak bodo vzpostavile tudi sistem integriranih informacij o vodah za lastne potrebe in omogočile javnosti dostop do njih. Sistem EWN je koncipiran kot 'vzorčevalnik' obstoječih nacionalnih monitoring mrež tako, da zbira agregirane podatke o stanju voda Evrope in pritiskih na vodno okolje znane statistične zanesljivosti in moči. Osnova sistemu so povodja in geografski informacijski sistemi. EWN-SI tako kot EWN omogoča oceno pritiskov na vodna telesa in oceno stanja voda v Sloveniji. Hkrati podaja informacije o telesih površinskih in podzemnih voda in drugih na sistem DPSIR vezanih informacij o vodah v Sloveniji. Z razvojem sistema bodo dodane še druge informacije o vodah (meteorološke, hidrološke, raba vode, onesnaževanje, nevarne snovi v vodah, ustreznost za pitje in kopanje, ekološke lastnosti...). Razviti bodo tudi modeli za določanje kazalcev učinkovitosti za nivo države, regij, občin in povodij.

V sistemu smo s pomočjo podpore projektne skupine EIONET-SI uspeli odpreti komunikacijo med različnimi inštitucijami, ki zbirajo podatke.  En izmed ključnih rezultatov projekta ni le EWN-SI integralni digitalni informacijski sistem, temveč VZPOSTAVLJENO SODELOVANJE RAZLIČNIH INŠTITUCIJ. Na osnovi številnih sestankov, kjer se je pojasnjevala vsebina podatkovnih baz, načinov zbiranja podatkov in arhiviranja, je narejen  PREGLED STANJA informacij O VODAH  v SLOVENIJI. V EWN-SI/ I. faza. Drug ključni rezultat projekta je tudi dejstvo, da smo v sisTEMU povezali sicer metodološko različno pridobljene podatke o vodah  in jih agregiraLI na skupnE osnovE. S tem smo vzpostavili izhodišča za določanje indikatorjev DPSIR IN OSNOVE ZA PRIPRAVLJANJE POROČIL IN PREGLEDOV VOD SLOVENIJE.

8.2		Prednosti in pomankljivosti sistema

Prednosti sistema:

Informacijski sistem EWN-SI/ I. faza je

- INTEGRIRAN in obenem ODPRT SISTEM, zato omogoča

- RAZVOJ in ŠIRJENJE sistema PO MODULIH glede na razpoložljivost podatkov, virov informacij in potreb (kot primer je pokazan model določitve vododeficitarnih območij v Sloveniji kot odgovor na strokovno vprašanje).

- sisTEM povezUJE različne podatke o vodah  in jih da na skupnE osnovE - pripravljenih je 13 splošnih informacijskih tem o vodah (v GIS sistemu) in administrativnih in naravnih mejah, v okviru katerih se delajo analize.

- Sistem je osnovan na gaus-KRÜGERJEVIH IN WGS84 KOORDINATAH, zato so podatki direktno prenosljivi v GIS sisteme Evrope.

- Sistem daje izhodišča za  AVTOMATIZACIJO POSTOPKOV zbiranja, shranjevanja, preverjenja podatkov in informacij na enem mestu.

Problemi, s katerimi smo se srečali so našteti po problemskih sklopih:

- Pri INTEGRACIJI INFORMACIJSKIH SLOJEV obstaja

- različna natančnost, različni nivoji,

- pojavljajo se napake, ki bi jih bilo treba še uskladiti z imetniki baz (georeferenca, kategorije...)

- potreba po agregacijie po različnih prostorskih kriterijih

(vodovodni sistemi, kanalizacijski sistemi, naselja, občine, država - povodja)

- DEFINICIJE IN TERMINOLOGIJA

- ni zakonodajnih podlag za usklajeno terminologijo, WFD tudi odprta

- uporabljena terminologija je strokovna

- PODATKI O KAKOVOSTI VODA IN KOLIČINAH

so metodološko neusklajeni (lokacije, parametri; povezave monitoringov kakovosti, količine, pitne vode, emisijskega…)

- RAZLIČNA ODZIVNOST INŠTITUCIJ/SEKTORJEV ZA SODELOVANJE

  - Povzetek zaključnih ugotovitev tematskih sestankov EIONET-SI glede sistema EWN-SI

Zaključek 1: projekt je prinesel vebinski in implementacijski napredek oblikovanja enotnega informacijskega sistema o vodah

Zaključek 2: uporabnost sistema je dvonivojska: za strokovno delo (MDB, DWG-GIS) in za javnost (DWF, XLS, DOC).

Zaključek 3: ažuriranje poteka za dinamični sklop informacij, medtem ko se za statični del informacij (predvsem modul splošno) ažurira po potrebi glede na strokovne dopolnitve.

Zaključek 4: za uporabo vsebin na WEBu je narejeno opozorilo o lastništvu

Zaključek 5: potreben je metapodatkovni zapis informacij – narejen je na CD enoti, skupaj s podatki.

Zaključek 6: izdelala se bo verzija za interni WEB  - vsebine bodo pripravljene za uporabo na mini CD enoti.

Izhodišča za nadaljevnaje dela na sistemu EWN-SI

Možnosti za bodoče delo so odvisne od navezave sistema na PRAVNI RED in upoštevanje enotnih (dogovorjenih) identifikatorjev,  imen, definicij, prostorskih entitet...Potrebna je torej izdelava ENOTNIH IDENTIFIKATORJEV ali upoštevanje že sprejetih prostorskih šifer (MID prostorskih enot) ali parametrov kakovosti. Za vodovodne in kanalizacijske sisteme je treba enotne  šifre šele določiti. Potrebna je izdelava PROTOKOLOV prenosa podatkov, verifikacij in ažuriranja.

Za izdelavo INDIKATORJEV je treba izdelati modele in pridobiti nove vsebine (na primer: cena vode, učinkovitost rabe, parametri kakovosti, emisije, rabi vode..- Preglednica 3.). Podatki obstajajo, potrebno pa bi jih bilo na novo zbrati, urediti in pripraviti v digitalni obliki.

V sistem bi bilo treba vključit še OKOLJSKE STANDARDE (mejne in ciljne vrednosti ali ocene).

VIRI:

Agencija RS za okolje. Podatki o vodah, različni sektorji in evidence. Glej zapisnike sestankov.

European Environmental Agency, 1998. Eurowaternet. The European Environmental Agency's Monitoring and Information Network for Inland Water Resources. Technical Guidelines for Implementation.

Feher, J., Lazar, A., Zotter, K., Konkoly, M. (Vituki Consult Rt. – lead organistion);  Globevnik, L., (expert, Water Management Institute – Slovenia);  Berankova, D., Fuksa, J. (Masaryk Water Reasearch Institute – Czech Republic), Jarosinski, W. (Institute for HydroMeteorology and Water Mangement – Polska) ,  Laszlo, F. (Vituki – Hungary).  STRENGTHENING CAPACITY IN PHARE ACCESSION COUNTRIES IN ENVIRONMENTAL REPORTING PTL/IW. Lead organisation for PTL/IW: Vituki Consult Rt., Hungary. Lead organistion in PTL: Water Research Centre, UK.  (1999-2001). Phare Project.

Globevnik, L. (project leader), Velkavrh, A., Radej, B., Lešnjak M. (1999). MCSD Sustainable Development Indicators – application in Slovenia: Analysis and indicator calculation. Investor RAC/Blue Plan.

Globevnik,L. (1999). Varovanje in varstvo voda v okvirih integralnega gospodarjenja z vodami. (Water Resources Protection in the framework of integrative water management). Ogrožanje vodnih virov in nevarne snovi v pitni vodi: zbornik predavanja, Ljubljana, 29.-30. september 99. Uredila Milica Komac. Ljubljana: ZTI - Zavod za tehnično izobraževanje, 1999. S. 19-26.

Globevnik,L. (2000). Raba vode in problemi oskrbe z vodo – primerjava Slovenije z EU. (Water use and water supply problems – Slovenia and EU). Kakovost pitne vode. Zbornik posvetovanje, Ljutomer, 11.13. oktober 2000.   ZTI - Zavod za tehnično izobraževanje.

Geodetska uprava RS. Digitalni podatki TK 25000.

http://nfp-si.eionet.eu.int/

Indikatorji o okolju in razvoju = Indicators on Environment and Development. Uredili (Editors):  Bojan Radej, Anita Pirc Velkavrh, Lidija Globevnik. Urad RS za makroekonomske analize in razvoj, Ministrstvo za okolje in razvoj. Vodnogospodarski inštitut, 1999. Zbirka Analize, raziskave in razvoj (ISBN 961-6031-09-0). Ljubljana, 1999.

Inventar slovenskih mokrišč 2000 (Wetland Inventory 2000 – MedWED). Investor:  Ministrstvo za okolje in prostor - Uprava RS za varstvo narave. Vodnogospodarski inštitut. C-806. Ljubljana, 2000.

Inštitut za varovanje zdravja. Ljubljana. Podatki o kopališčih na naravanih vodah. Podatki o vodovodnih sistemih.

MIKOŠ, Matjaž, BRILLY, Mitja, KOMPARE, Boris, PANJAN, Jože, TOMAN, Jožef Mihael, GLOBEVNIK, Lidija, PINTAR, Marina, VESELIČ, Miran, KRAJNC, Uroš. Prednostni program raziskovalnih ciljev na področju CRP Vode, kot del nacionalnega programa gospodarjenja z vodami : ciljni raziskovalni projekt - CRP Vode : zaključno poročilo. Ljubljana: UL FGG, Katedra za splošno hidrotehniko, 2000. 46 f. [COBISS-ID 1183585]

MOP. Poročilo o stanju okolja 1996. Ljubljana.

Nastavitev in izdelava prostorske baze parametrov imisijskega monitoringa ter izdelava kart za potrebe PSO in strategije za gospodarjenje z vodami (The spatially oriented data base for the parameters of imission monitoring). Investitor: MOP-URSVN, Vodnogospodarski inštitut, Ljubljana, januar 1997.

SURS. Statistični obrazci VOD 1 in VOD2-K.

VAHTAR, Marta, KOMPARE, Boris, HORVAT, Aleš, GLOBEVNIK, Lidija, PRESTOR, Joerg. Metodologija za vključevanje vodnogospodarskih vsebin v sistem prostorskega planiranja na lokalnem nivoju z aplikacijo : vmesno poročilo. Mejnik 2B. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, FGG - Hidrotehnična smer, Inštitut za zdravstveno hidrotehniko, 2000. 63 f. [COBISS-ID 1238369]

VAHTAR, Marta, KOMPARE, Boris, PRESTOR, Joerg, GLOBEVNIK, Lidija, HORVAT, Aleš. Sinteza vodnogospodarskih vsebin kot podlaga za zasnovo prostorskega razvoja na nivoju države. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Inštitut za zdravstveno hidrotehniko, 2000. [12] f., [20] f. pril. [COBISS-ID 1238113]

Velkavrh, A., Globevnik, L., Lešnjak M. (1999). Sustainable Development Indicators for Mediterranen Countries – data preparation for the workshop in Split 1999 – METAP III \ MCSD. Organised  by RAC/Blue Plan.

VODNOGOSPODARSKI INŠTITUT, 1990. Vodnogospodarske osnove, 1990. Ljubljana.

VODNOGOSPODARSKI INŠTITUT, 1995. Zadrževanje voda in večnamenska izraba akumulirane vode, C-194, Ljubljana.

VODNOGOSPODARSKI INŠTITUT, 1995. Ocena ogroženosti RS pred poplavami, C-319, Ljubljana.

VODNOGOSPODARSKI INŠTITUT, 1998. Strokovne podlage s področja voda za potrebe prostorskega plana, Zadrževalniki in zbiralniki vode, C-788, Ljubljana.

VODNOGOSPODARSKI INŠTITUT, 1999. Kategorizacija voda-pomembnejših vodotokov po naravovarstvenem pomenu, C-274, 1994-1999. Ljubljana.

WATER FRAMEWORK DIRECTIVE (WFD). Amended Proposal for a Council Directive Establishing a Framework for a Community Action in the Field of Water Policy, Brussels, 26 June 1998.

# Text boxes

REGIONALNE RAZVOJNE  AGENCIJE,

OBČINE,

splošno

MINISTRSTVA

URADI

ZAVODI

AGENCIJE

…

primarni podatki:

evidence, registri, katastri…..

EEA,

EU,

OECD, EUROSTAT

..,..

Strokovno tehnični podatki

Podatki za vodenje in poročanje

WATERBASE DEMONSTRATOR

## EEA DATA WAREHOUSE

## NATIONAL LAYER: EEA + Phare Countries

EUROPEAN LAYER: WATERBASE MODULES